МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 ноября 2010 года N 497

Об утверждении Методических указаний по разработке укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 года N 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 5, ст.390; N 13, ст.1169; 2006, N 6, ст.712; N 18, ст.2002; 2007, N 45, ст.5488; 2008, N 22, ст.2582; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; 2009, N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 14, ст.1669; N 38, ст.4497; 2010, N 9, ст.960; N 22, ст.2776; N 25, ст.3190; N 26, ст.3350; N 28, ст.3702; N 31, ст.4251), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 года N 44 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 года, регистрационный N 11661; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 22) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 года N 353 "Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 года, регистрационный N 14940; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, N 42)

приказываю:

1. Утвердить в качестве государственного сметного норматива прилагаемые Методические указания по разработке укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

2. Департаменту архитектуры, строительства и градостроительной политики (И.В.Пономареву) в течение 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации К.Ю.Королевского.

Министр

В.Ф.Басаргин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

21 января 2011 года,

регистрационный N 19554

Приложение

Методические указания по разработке укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические указания по разработке укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (далее - Методические указания) устанавливают общие требования к процедуре разработки укрупненных сметных нормативов.

Укрупненные сметные нормативы, разработанные в порядке, предусмотренном настоящими Методическими указаниями, согласованные и утвержденные в соответствии с Порядком разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 года N 44, включаются в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

1.2. Укрупненные сметные нормативы разрабатываются для основных объектов непроизводственного назначения, инженерной инфраструктуры, отдельных видов строительных конструкций и должны учитывать регионально-экономические, климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления строительства.

Укрупненные сметные нормативы могут разрабатываться любыми заинтересованными органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями и физическими лицами.

1.3. Укрупненные сметные нормативы по степени укрупнения и функциональному назначению подразделяются на:

- укрупненные нормативы цены строительства (далее - НЦС);

- укрупненные нормативы цены конструктивных решений (далее - НЦКР).

1.4. НЦС предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование. НЦС представляет собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения объекта капитального строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

1.5. НЦКР предназначены для формирования и экспертизы сметной стоимости основных видов конструктивных решений проектируемых объектов на всех стадиях подготовки проектной документации, при составлении инвесторских смет и подготовке конкурсной (тендерной) документации.

НЦКР - это сумма средств на возведение отдельных конструктивных элементов объекта, рассчитанная применительно к видам таких элементов и видам работ на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

1.6. Итоговые показатели НЦС устанавливаются в рублях, НЦКР устанавливаются в тыс.руб., в уровне цен по состоянию на 1 января текущего года, без НДС (далее - текущий уровень цен). При этом показатели нормативов устанавливаются для базового территориального подрайона субъекта Российской Федерации (далее - базовый территориальный район).

1.7. Методика разработки НЦС и НЦКР базируется на принципе унификации:

- номенклатуры объектов, зданий и сооружений;

- номенклатуры конструктивных элементов зданий и сооружений и видов выполняемых работ;

- измерителей;

- наборов ресурсов для производства строительно-монтажных работ.

Унифицированный подход позволяет создать упорядоченную систему укрупненных нормативов с ее оперативным обновлением, упрощает и ускоряет составление сметной документации при достаточном уровне достоверности определения сметной стоимости объектов.

1.8. Основой для разработки укрупненных сметных нормативов является формирование ресурсно-технологических моделей (далее - РТМ) по каждому виду конструктивных решений и в целом по объектам капитального строительства.

РТМ представляет собой унифицированный набор трудовых, технических и материальных ресурсов, необходимых для создания конструктивного элемента или здания и сооружения в целом, по принятой технологии производства работ на тот или иной измеритель.

На основе необходимого расхода ресурсов и с учетом их сметных цен соответствующего периода рассчитывается сумма прямых затрат и всей сметной стоимости комплекса строительно-монтажных работ по конструктивному решению, зданию и сооружению.

Цены на ресурсы для РТМ принимаются на основании данных Федеральной службы государственной статистики. При отсутствии данных Росстата о стоимости отдельных ресурсов, принятых в РТМ, применяются данные, представленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

При разработке РТМ, предназначенных для формирования государственных укрупненных сметных нормативов, исключительно используются сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее - федеральный реестр сметных нормативов).

1.9. По своему назначению, принадлежности и области применения НЦС и НЦКР подразделяются на:

- государственные укрупненные сметные нормативы, предназначенные для определения сметной стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета;

- территориальные укрупненные сметные нормативы, предназначенные для определения сметной стоимости строительства объектов в отдельном субъекте Российской Федерации, учитывающие региональные условия производства работ;

- отраслевые укрупненные сметные нормативы, предназначенные для определения сметной стоимости строительства отдельных видов объектов, сооружений и их конструктивных решений, учитывающих специфику соответствующих отраслей экономики.

Кодовые обозначения разрабатываемых государственных, территориальных и отраслевых сметных нормативов НЦС и НЦКР должны приниматься в соответствии с Классификацией сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 года N 353 "Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета".

1.10. Разработка государственных, территориальных и отраслевых укрупненных сметных нормативов - НЦС и НЦКР осуществляется по единым методологическим принципам и подходам, предусмотренным настоящими Методическими указаниями.

Общее методическое руководство разработкой сборников НЦС и НЦКР, координацию, контроль и определение периодичности их обновления осуществляет Министерство регионального развития Российской Федерации. Оказание консультационной и методической помощи организациям - разработчикам укрупненных сметных нормативов осуществляется Федеральным государственным учреждением "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов".

1.11. В настоящих Методических указаниях порядок разработки укрупненных сметных нормативов приводится в последовательности от нормативов с меньшей степенью укрупнения (НЦКР) к нормативам с большей степенью укрупнения (НЦС).

2. Порядок разработки НЦКР

2.1. В НЦКР должна учитываться сметная стоимость комплекса строительных и монтажных работ, имеющих место при осуществлении конструктивного решения, в том числе:

- сумма средств на оплату труда рабочих-строителей и монтажников (далее - ФОТ);

- сметная стоимость материальных ресурсов, включая транспортные и заготовительно-складские расходы;

- сметная стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов.

Стоимость инженерного и технологического оборудования, не подлежащего включению в объем строительно-монтажных работ и учитываемого в сметах по графе "Оборудование", непосредственно в НЦКР не включается, но может приводиться в виде справочной информации: перечень оборудования, количество единиц (или масса); его сметная стоимость с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.

2.2. Работа по созданию НЦКР выполняется в следующей последовательности:

- составление номенклатуры конструктивных решений - конструктивных элементов и видов работ;

- выбор измерителей НЦКР;

- подбор проектной и технической документации;

- составление ресурсных смет;

- формирование РТМ на основе ресурсных смет;

- подготовка проекта НЦКР на основе РТМ.

2.3. Номенклатура конструктивных решений для разработки НЦКР.

2.3.1. НЦКР разрабатываются на все виды конструктивных элементов объектов непроизводственного назначения и комплексы работ по сооружениям инженерной инфраструктуры.

2.3.2. Номенклатура подлежащих разработке НЦКР принимается на основании Классификатора конструктивных решений зданий и сооружений, приведенного в приложении 1 настоящих Методических указаний.

________________

Приложения в Бюллетене не приводятся. - Прим.ред.

2.4. Выбор измерителей НЦКР.

Для каждого вида конструктивных решений, включенных в номенклатуру НЦКР, устанавливается измеритель. Измерители НЦКР должны быть выбраны так, чтобы определение по ним сметной стоимости конструктивных решений зданий и сооружений не требовало сложных расчетов и являлось доступным для работников, занятых проектированием или производством работ. Для этого выбранные измерители, как правило, должны быть ориентированы на получение необходимых данных об объемах работ непосредственно из проектной документации либо с помощью ограниченного объема дополнительных сведений или расчетов.

При выборе измерителей следует применять общепринятые единицы измерений конструктивных элементов и видов работ.

2.5. Подбор проектной и технической документации

Для определения состава и объемов выполняемых работ при разработке НЦКР используется:

- проектная документация по типовым и повторно применяемым проектам, разработанным в соответствии с требованиями действующих норм проектирования, получившим положительное заключение государственной экспертизы. Отобранные проекты должны отвечать наиболее экономичным градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к местным условиям строительства, и отражать специфические особенности конструктивных и технологических решений объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

- каталоги и альбомы рабочих чертежей типовых строительных конструкций, деталей и узлов;

- правила производства работ, технические регламенты, ведомственные инструкции и другая нормативно-техническая документация в отношении данных конструктивных элементов и видов работ.

2.6. Составление ресурсных смет.

2.6.1. После того как на основании проектной и технической документации установлены перечень технологических операций (состав выполняемых работ) и их объемы, составляется ресурсная смета для данного конструктивного элемента (конструктивного решения) по форме N 1, приведенной в приложении 2 к настоящим Методическим указаниям. Наименования работ в ресурсной смете приводятся в последовательности технологического процесса.

2.6.2. Ресурсная смета составляется в текущем уровне цен на измеритель, принятый для разработки НЦКР. Допускается использование имеющейся ресурсной сметы, составленной на проектные объемы работ. В этом случае все показатели такой сметы должны быть пересчитаны в соответствии с измерителем НЦКР.

2.6.3. Ресурсные сметы составляются в том числе с использованием государственных элементных сметных норм (далее - ГЭСН).

В отдельных случаях могут быть использованы имеющиеся в отобранных проектах локальные сметы, составленные базисно-индексным методом - на основе федеральных (далее - ФЕР) или территориальных (далее - ТЕР) единичных расценок. В этом случае согласно шифрам ФЕР (ТЕР) необходимо указать шифры к ГЭСН.

2.6.4. Материальные ресурсы, представленные в ГЭСН на строительные работы с литерой "П", указывающей, что конкретная марка и (или) расход материала зависят от проектных решений, включаются в ресурсную смету на основании проектной и технической документации, принятой для разработки НЦКР.

2.6.5. При использовании в ресурсных сметах государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм) необходимо учитывать дополнительно материалы, не включенные в ГЭСНм, расход или марка (тип) которых зависит от проектных решений. Перечень таких материалов приводится в технических частях, вводных указаниях или приложениях к сборникам ГЭСНм. Указанные материалы включаются на основании проектной и технической документации, принятой для разработки НЦКР.

2.6.6. Расход материалов, не включенных в ГЭСН и ГЭСНм (пп.2.6.4 и 2.6.5 настоящих Методических указаний), принимается в ресурсной смете с учетом трудноустранимых потерь и отходов.

Коды указанных материалов принимаются по федеральному (территориальному) сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, а при их отсутствии присваиваются федеральным государственным учреждением "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов".

2.6.7. Стоимостные показатели прямых затрат в ресурсной смете рассчитываются в базовом уровне цен с учетом:

- уровня оплаты труда рабочих-строителей и монтажников (стоимости 1 чел.-ч);

- сметных расценок на эксплуатацию машин и механизмов;

- сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Начисление накладных расходов и сметной прибыли производится по видам строительно-монтажных работ от суммы ФОТ рабочих-строителей и машинистов на основании соответствующего сметного норматива, внесенного в федеральный реестр сметных нормативов.

2.6.8. За итогом ресурсной сметы должны приводиться суммарные показатели в целом по смете:

- средств на оплату труда (ФОТ) рабочих-строителей (монтажников) и механизаторов, от которых исчислены накладные расходы и сметная прибыль;

- накладных расходов;

- сметной прибыли.

На основании указанных данных ресурсной сметы рассчитываются усредненные нормативы (%) накладных расходов и сметной прибыли, которые используются при формировании стоимостных блоков РТМ.

2.7. Формирование РТМ.

2.7.1. РТМ формируется для каждой номенклатурной единицы НЦКР на измеритель, принятый для разработки НЦКР. Формирование РТМ осуществляется на основе предварительно составленной ресурсной сметы по формам N 2, 3, 4 и 5, приведенным в приложении 3 к настоящим Методическим указаниям.

2.7.2. РТМ формируется из двух блоков:

- ресурсного блока;

- стоимостного блока в текущем уровне цен, а также в уровне цен, действующей на момент составления РТМ сметно-нормативной базы (базисный уровень цен). Базисный уровень цен используется в качестве справочной и аналитической информации.

2.7.3. Ресурсный блок РТМ формируется по форме N 2 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям. В ресурсный блок РТМ включаются перечень и расход всех ресурсов в соответствии с ресурсной сметой на измеритель, принятый для НЦКР: затраты труда рабочих-строителей (монтажников) и машинистов (чел.-ч); расход используемых материалов, изделий и конструкций (в соответствующих единицах измерения); нормы времени работы строительных машин и механизмов (маш.-ч).

2.7.4. Стоимостной блок РТМ составляется в базисном и текущем уровне цен.

В базисном уровне цен стоимостной блок РТМ составляется последовательно по формам N 3 и 4 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям.

В форме N 3 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям графы 1, 2, 3 и 4 заполняются на основании данных ресурсного блока (форма N 2).

В графах 5 и 6 формы N 3 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям проставляются, соответственно, стоимость единицы измерения ресурса и общая стоимость ресурса с учетом его расхода (количества) в базисном уровне цен. Одновременно в графе 7 формы N 3 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям ведется расчет удельного веса (в %) стоимости каждого материала в общей стоимости материальных ресурсов. Аналогичным образом расчеты ведутся по каждому виду строительных машин и механизмов.

Затем стоимостной блок РТМ в базисном уровне цен формируется по форме N 4 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям. При этом в стоимостной блок включаются отдельными строками (с кодами ресурса, наименованиями, единицами измерения и количеством) в качестве материалов основной группы материалы, имеющие наибольший удельный вес по стоимости. Суммарный удельный вес указанных материалов должен составлять не менее 85% от общей стоимости всех материалов. Материалы, не вошедшие в основную группу, учитываются как "прочие материалы" с указанием их суммарной стоимости (руб.) и суммарной доли (%).

Аналогичным образом в форме N 4 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям фиксируются показатели расхода и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов.

2.7.5. Стоимостной блок в текущем уровне цен составляется по форме N 5 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям. При этом содержание граф 1, 2, 3 и 4 формы N 5 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям полностью переносится из формы N 4 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям. Графы 5 и 6 формы N 5 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям заполняются с учетом текущих цен на ресурсы для соответствующего территориального района. Стоимость "прочих материалов" и "прочих машин и механизмов" в текущем уровне цен определяется в размере, равном суммарной доле, принятой в процентах для "прочих материалов" и "прочих механизмов" в базисном уровне цен.

2.7.6. В стоимостном блоке РТМ, составленном в базисном и текущем уровнях цен (формы N 4 и 5), в правом верхнем углу заполняется выходная таблица принятой сметной стоимости работ по данному конструктивному решению.

В выходной таблице указываются:

- оплата труда рабочих-строителей (монтажников) - ФОТ;

- стоимость материальных ресурсов, включая "прочие материалы";

- стоимость эксплуатации машин, включая "прочие машины и механизмы";

- всего прямые затраты;

- накладные расходы;

- сметная прибыль;

- всего сметная стоимость.

В выходной таблице формы N 4 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям накладные расходы и сметная прибыль принимаются на основании ресурсной сметы, с указанием их размера (в %).

В форме N 5 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям накладные расходы и сметная прибыль определяются в тех же размерах, при этом к указанным размерам могут применяться поправочные коэффициенты, установленные действующими документами.

Пример разработки РТМ на основе ресурсной сметы приводится в приложении 4 к настоящим Методическим указаниям.

2.8. Подготовка проекта сборника НЦКР.

2.8.1. Сборники НЦКР формируются в соответствии с их номенклатурой, приведенной в приложении 5 к настоящим Методическим указаниям.

2.8.2. Сборник НЦКР должен содержать техническую часть и таблицы НЦКР. Оформление обложки, титульного листа, первой страницы и технической части выполняются согласно образцам, приведенным в приложении 6 к настоящим Методическим указаниям.

В технической части должны быть отражены общие положения по составу сборника к порядку его применения, в частности:

- назначение, область и порядок применения сборника НЦКР;

- уровень цен, в котором разработаны укрупненные сметные нормативы;

- состав работ, учтенных и не учтенных укрупненными сметными нормативами;

- особенности составления сметной документации с использованием укрупненных сметных нормативов данного сборника;

- другие необходимые сведения, касающиеся НЦКР.

2.8.3. Таблицы НЦКР должны составляться по форме N 11, приведенной в приложении 7 к настоящим Методическим указаниям.

В таблице НЦКР приводятся:

- код норматива;

- наименование;

- состав работ, учтенных НЦКР;

- измеритель;

- норматив цены в базисном (справочно) и текущем уровнях цен, в рублях.

2.8.4. Наименование таблицы НЦКР должно обозначать укрупненный процесс производства работ (устройство, установка, укладка и т.п.) и иметь самостоятельный законченный смысл.

В описании состава работ приводится перечень основных работ, которые выполняются в соответствии с принятой техникой и технологией производства работ по данному конструктивному решению. При необходимости описание работ может дополняться рисунком, поясняющим состав или характеристику конструктивного элемента.

Измеритель относится ко всем графам таблицы НЦКР и содержит единицу измерения и поясняющий текст. Не допускается объединять в одну таблицу нормативы с разными измерителями.

Каждая позиция таблицы должна соответствовать конкретному конструктивному решению, а таблица в целом объединять однородные укрупненные нормативы.

2.8.5. В таблицах НЦКР могут приводиться поправки к основным укрупненным нормативам, предусматривающие корректировку показателей в зависимости от конкретных проектных данных (марки или класса бетона, толщины слоя, количества слоев и т.п.). Такое построение нормативов позволяет повысить достоверность определения сметной стоимости строительства объектов, а также избежать необходимость разработки дополнительных укрупненных нормативов.

2.8.6. В сборнике таблицы НЦКР объединяются в разделы и, при необходимости, в подразделы, что облегчает нахождение конкретных конструктивных решений. Каждый раздел и подраздел должны иметь номер и наименование. Наименования подразделов должны конкретизировать наименование раздела, не повторяя его.

2.8.7. В таблицах НЦКР необходимо соблюдать принятую систему кодировки.

Код таблицы состоит из семи знаков, например: 01-02-001, что означает:

01 (первая группа цифр) - номер сборника (два знака);

02 (вторая группа цифр) - номер раздела (два знака);

001 (третья группа цифр) - порядковый номер таблицы в данном разделе (три знака). Номера подразделов в кодировании не участвуют.

Код укрупненного норматива формируется из кода таблицы с добавлением порядкового номера норматива в данной таблице (два знака). Например: 01-02-001-01.

При наличии в таблице поправок к укрупненным нормативам каждая поправка обозначается расширением кода, при этом к коду основного норматива добавляется порядковый номер поправки (два знака). Например: 01-02-001-01-01 (всего 11 знаков).

2.8.8. В приложении 8 к настоящим Методическим указаниям приводятся примеры оформления таблиц НЦКР.

3. Порядок разработки НЦС

3.1. Этапы разработки НЦС

Работа по разработке НЦС включает в себя следующие этапы:

- составление номенклатуры объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

- выбор измерителей укрупненных нормативов;

- подбор и анализ проектной документации;

- разработка укрупненных сметных нормативов (НЦС);

- подготовка проекта сборника НЦС.

3.2. Номенклатура объектов для разработки НЦС.

3.2.1. НЦС должны охватывать все виды объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, предусмотренные Классификатором объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, приведенным в приложении 9 к настоящим Методическим указаниям, по номенклатуре, приведенной в приложении 10 к настоящим Методическим указаниям.

3.3. Выбор измерителей НЦС.

3.3.1. Выбор единиц измерения (измерителей), на которые разрабатываются НЦС, зависит как от характера зданий и сооружений, так и от их объемно-планировочных и конструктивных решений. Измерители должны отражать основные потребительские свойства, назначение объектов и обеспечивать простоту применения укрупненных нормативов.

Рекомендуются следующие измерители:

- единица площади зданий и сооружений (м);

- 1 место или 1 посещение;

- км линейных сооружений;

- 1 га площади;

- другие измерители, наиболее полно отражающие специфику того или иного объекта.

3.4. Подбор и анализ проектной документации для разработки НЦС.

3.4.1. НЦС разрабатываются на основе ресурсно-технологических моделей, которые формируются на основе данных объектов аналогичного назначения, класса качества (приложение 16) и конструктивных систем (приложение 15), запроектированных или законченных строительством и сданных в эксплуатацию, а также данных о стоимости и конструктивных решениях объекта-аналога.

С этой целью подбираются объекты капитального строительства (в количестве не менее двух), технико-экономические показатели которых наиболее полно соответствуют техническому уровню, достигнутому в регионе. Проектная документация объектов должна быть разработана в соответствии с требованиями действующих норм проектирования и иметь положительное заключение государственной экспертизы.

3.4.2. Проектная документация отбирается по объектам, которые должны отвечать наиболее эффективным градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к местным условиям строительства, и отражать специфические особенности конструктивных и технологических решений объектов капитального строительства.

При отборе проектной документации не используется проектная документация на строительство объектов, возводимых в особо сложных геологических условиях, требующих выполнения специальных видов работ (искусственного укрепления грунтов, водопонижения, сложных видов изоляции и т.п.), а также в условиях вечной мерзлоты, на просадочных грунтах и в местностях, в которых проектно-сметной документацией должны предусматриваться специальные антисейсмические мероприятия.

3.4.3. Проектная документация отобранных объектов анализируется по следующим основным показателям (приводятся в произвольной последовательности):

- общая площадь жилых домов, количество мест для общественных зданий и сооружений и т.п.;

- объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений;

- степень сборности, уровень применения типовых проектов и унифицированных изделий заводского изготовления;

- показатели расхода основных строительных конструкций;

- применение эффективных строительных материалов;

- основные решения по организации строительства;

- продолжительность строительства (мес.);

- сметная стоимость объекта в базисном и текущем уровнях цен;

- технологическая структура капитальных вложений;

- показатели трудоемкости работ;

- другие показатели, характеризующие данный вид объекта строительства.

3.4.4. При отборе проектной документации осуществляется анализ данных о фактической сметной стоимости объектов. Под фактической сметной стоимостью понимается сметная стоимость построенных и сданных в эксплуатацию зданий и сооружений, которая учитывает все изменения, возникающие в ходе строительства, за исключением затрат на исправление ошибок проектных и подрядных строительных организаций.

3.4.5. Анализ и сопоставление сметной стоимости объектов проводится по показателю сметной стоимости, рассчитанному на выбранный измеритель укрупненного норматива (далее - удельный показатель). Объекты с крайними удельными показателями (минимальным и максимальным) из дальнейшего отбора исключаются. По оставшимся объектам выводится среднеарифметический удельный показатель сметной стоимости.

При отсутствии исходных данных удельные показатели могут быть определены в соответствии с имеющимся массивом данных зависимости изменения стоимости объекта от его потребительских свойств. Полученные таким образом удельные показатели в дальнейшем должны уточняться на основании анализа представляемой документации.

3.4.6. После выбора объекта-представителя проводится работа по анализу проектно-сметной документацией на его строительство. При этом уточняются принятые конструктивные решения с целью выбора при разработке НЦС наиболее экономичных проектных решений, отвечающих современным требованиям проектирования и обеспечивающих снижение эксплуатационных затрат.

В качестве экономичных проектных решений допускается использовать решения, не предусмотренные в проектной документации объекта-представителя, но соответствующие вышеизложенным требованиям.

3.4.7. При анализе сметной документации объекта-представителя проверяется и, при необходимости, уточняется группировка строительно-монтажных работ по разделам сметной документации. Разделы (или отдельные сметы, сметные расчеты) должны соответствовать структуре видов конструктивных решений, принятой для разработки НЦКР (приложение 1 к настоящим Методическим указаниям). В случае, если сметная документация не соответствует номенклатуре конструктивных решений, необходимо провести ее корректировку и обеспечить необходимую унификацию.

3.5. Разработка НЦС.

3.5.1. В НЦС должна учитываться сметная стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объекта капитального строительства, в том числе:

- общестроительных работ;

- санитарно-технических работ;

- электромонтажных работ;

- работ по устройству связи, сигнализации и систем безопасности;

- работ по монтажу инженерного и технологического оборудования;

- инженерного и технологического оборудования, а также мебели и инвентаря;

- пусконаладочных работ "вхолостую";

- временных титульных зданий и сооружений;

- прочие работы и затраты, включаемые в стоимость строительства;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость всех работ и затрат по объекту (без НДС) включается в один укрупненный норматив цены (тыс.руб.) без расшифровки затрат.

3.5.2. Стоимость общестроительных работ должна учитывать затраты на возведение подземных и надземных частей зданий и сооружений, включая устройство отмостки вокруг здания или сооружения, разработку грунта в котлованах и траншеях и транспортировку излишней части грунта на расстояние 1 км (за исключением растительного грунта, который используется при благоустройстве и озеленении прилегающей территории).

Стоимость земляных работ должна определяться исходя из усредненных способов разработки грунта с применением высокопроизводительных строительных машин.

При этом группы грунтов, нормативные давления на грунты основания и отметки заложения фундаментов, учитываемые в проекте объекта-представителя, должны быть характерными для преобладающего числа площадок в соответствующих районах строительства.

3.5.3. Точками разделения внешних и внутренних трубопроводов и кабелей, учитываемых в НЦС, должны приниматься:

- для канализации, водопровода, газоснабжения, теплоснабжения и водостоков с закрытым выпуском - внешняя поверхность наружной стены здания;

- для внешних и внутренних водостоков с открытым выпуском - места слива в лоток отмостки;

- для силовых, осветительных, телефонных и других слаботочных проводок - кабельные концевые вводы. В случае, когда кабельная линия непосредственно у здания переходит в воздушную линию, точкой раздела является столбовая концевая муфта, которая в этом случае относится к внутренним сетям.

3.5.4. При разработке НЦС стоимость строительно-монтажных работ по возведению конструктивных элементов зданий и сооружений рассчитывается на основе РТМ. В тех случаях, когда к моменту создания НЦС разработаны в установленном порядке НЦКР, могут быть использованы РТМ, имеющиеся в составе обосновывающих материалов к указанным НЦКР, а в случае их отсутствия РТМ рассчитывается в целом на объект в порядке, изложенном в п.2.7 настоящих Методических указаний.

3.5.5. Сметная стоимость инженерного и технологического оборудования, а также мебели и инвентаря определяется в порядке, установленном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации (письмо от 10 марта 2004 года 07/2699-ЮД) в государственной регистрации не нуждается), с учетом транспортных расходов по доставке оборудования до приобъектного склада (места хранения до передачи в монтаж) и заготовительно-складских расходов по установленной норме.

3.5.6. В НЦС учитывается стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" по вводу в эксплуатацию инженерного и технологического оборудования, электротехнических устройств и различного вида автоматизированных систем, включая системы безопасности. Стоимость пусконаладочных работ может быть определена по сумме сметного лимита, предусмотренного в сметной документации запроектированного объекта-представителя или по фактической стоимости этих работ, если в качестве объекта-представителя используется построенный и введенный в эксплуатацию объект.

3.5.7. Затраты на титульные временные здания и сооружения, а также основные виды прочих работ и затрат, включая дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование, в том числе строительных рисков и др., учитываются в НЦС по действующим сметным нормативам и данным по объекту-представителю.

Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время определяются по среднегодовым нормативам для соответствующего вида строительства, на основании соответствующего сметного норматива.

В НЦС также учитывается стоимость проектно-изыскательских работ, затраты на экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, определяемые по действующим сметным нормативам и соответствующим нормативным актам, в установленном порядке.

3.6. Подготовка проекта сборника НЦС.

3.6.1. В соответствии с номенклатурой подлежащих разработке НЦС объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (приложение 10 к настоящим Методическим указаниям) подготавливаются проекты сборников НЦС.

3.6.2. Оформление обложки, титульного листа, первой страницы и технической части выполняются согласно образцам, приведенным в приложении 11 к настоящим Методическим указаниям.

Сборник НЦС должен содержать техническую часть, в которой отражаются общие положения по составу сборника и порядку его применения, по аналогии с требованиями к содержанию технической части сборника НЦКР (п.2.8.2).

3.6.3. Сборник НЦС формируется в составе двух отделов:

отдел 1 - Укрупненные нормативы цены строительства;

отдел 2 - Объекты-представители.

В отделе 1 приводятся таблицы НЦС, составленные по форме N 7* приложения 12 к настоящим Методическим указаниям.

________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "форме N 14". - Примечание изготовителя базы данных.

Каждая таблица НЦС имеет код, наименование, измеритель и нормативные показатели (в тыс.руб.) в текущем уровне цен и базисном уровне цен (справочно). Округление стоимости осуществляется до двух знаков после запятой.

Каждая позиция таблицы должна соответствовать конкретному наименованию и характеристике объектов согласно Классификатору объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры (приложение 9 к настоящим Методическим указаниям), а таблица в целом объединять объекты или сооружения одного назначения.

Таблицы НЦС объединяются в разделы по основным характеризующим признакам, наименованию и назначению объектов. Группировку таблиц по разделам рекомендуется выполнять согласно приложению 10 к настоящим Методическим указаниям.

3.6.4. В таблицах НЦС должна соблюдаться принятая система кодировки.

Код таблицы состоит из семи знаков, например: 05-03-001; что означает:

05 (первая группа цифр) - номер сборника НЦС (два знака);

03 (вторая группа цифр) - номер раздела (два знака);

001 (третья группа цифр) - порядковый номер таблицы в данном разделе (три знака).

Код показателя НЦС формируется из кода таблицы с добавлением порядкового номера норматива в данной таблице (два знака), например: 05-03-001-01 (всего девять знаков).

3.6.5. В отделе 2 сборника НЦС приводятся характеристики объектов-представителей по форме N 15 приложения 12 к настоящим Методическим указаниям. Данные по объектам-представителям приводятся с разбивкой по следующим показателям:

- стоимость строительства объекта в целом;

- стоимость удельного показателя согласно измерителю НЦС;

- стоимость проектных и изыскательских работ (в том числе);

- ориентировочная продолжительность строительства.

Кроме того, приводятся наименования и технические характеристики конструктивных элементов и видов работ объектов-представителей.

4. Применение укрупненных сметных нормативов

Порядок применения укрупненных сметных нормативов НЦКР и НЦС должен приводиться в технических частях соответствующих сборников НЦКР и НЦС.

Пример расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ на основе НЦКР приводится в приложении 13 к настоящим Методическим указаниям.

Пример расчета стоимости строительства объекта на основе НЦС приводится в приложении 14 к настоящим Методическим указаниям.

Приложение 1

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497

Классификатор конструктивных решений зданий и сооружений

| Классификационный код | Наименование |
| --- | --- |
| 062000000000 | КОНСТРУКЦИИ СТРОЕНИЙ |
| 062010000000 | Фундамент |
| 062010100000 | Каменный |
| 062010101000 | Бутовый, бутобетонный |
| 062010101010 | Ленточный |
| 062010101020 | Столбчатый |
| 062010101030 | Камни под углами стен |
| 062010102000 | Кирпичный |
| 062010102010 | Ленточный |
| 062010102020 | Столбчатый |
| 062010200000 | Железобетонный |
| 062010201000 | Ленточный |
| 062010201010 | Сборный |
| 062010201020 | Монолитный |
| 062010201030 | Сборно-монолитный |
| 062010202000 | Столбчатый |
| 062010203000 | Свайный |
| 062010204000 | Сплошная монолитная плита |
| 062010300000 | Деревянный |
| 062010301000 | Сваи |
| 062010302000 | Столбы |
| 062010303000 | Лежни |
| 062010304000 | Стулья |
| 062010400000 | Грунтовое основание |
| 062010500000 | Фундаменты опор и колонн |
| 062010501000 | Железобетонные |
| 062010501010 | Опорные плиты |
| 062010501020 | Отдельно стоящие стаканные |
| 062010501030 | Отдельно стоящие свайные |
| 062010501031 | Монолитные |
| 062010501032 | Сборные |
| 062010502000 | Бетонные |
| 062010502010 | Сборные |
| 062010502020 | Монолитные |
| 062010600000 | Днище |
| 062010601000 | Железобетонная монолитная плита |
| 062010602000 | Бетонная монолитная плита |
| 062020000000 | Каркас |
| 062020100000 | Железобетонный |
| 062020200000 | Стальной |
| 062020300000 | Деревянный |
| 062020400000 | Смешанный |
| 062030000000 | Колонны |
| 062030100000 | Железобетонные |
| 062030200000 | Кирпичные |
| 062030300000 | Каменные |
| 062030400000 | Стальные |
| 062030500000 | Деревянные |
| 062040000000 | Стены |
| 062040100000 | Каменные |
| 062040101000 | Кирпичные |
| 062040102000 | Кирпичные облегченные |
| 062040103000 | Из природного камня |
| 062040200000 | Деревянные |
| 062040201000 | Рубленые |
| 062040202000 | Каркасно-засыпные |
| 062040203000 | Каркасно-обшивные |
| 062040204000 | Сборно-щитовые |
| 062040205000 | Дощатые |
| 062040206000 | Деревянный каркас без обшивки |
| 062040300000 | Смешанные |
| 062040301000 | Каменные и деревянные |
| 062040302000 | Каменные и бетонные |
| 062040400000 | Легкие из местных материалов |
| 062040500000 | Из прочих материалов |
| 062040600000 | Бетонные |
| 062040601000 | Монолитные |
| 062040602000 | Из мелких бетонных блоков |
| 062040603000 | Из легкобетонных панелей |
| 062040700000 | Железобетонные |
| 062040701000 | Крупнопанельные |
| 062040702000 | Каркаснопанельные |
| 062040703000 | Монолитные |
| 062040704000 | Крупноблочные |
| 062040705000 | Из унифицированных железобетонных элементов |
| 062040706000 | Из железобетонных сегментов |
| 062040800000 | Шлакобетонные |
| 062040900000 | Металлические |
| 062050000000 | Перегородки |
| 062050100000 | Бетонные |
| 062050101000 | Монолитные |
| 062050102000 | Сборные |
| 062050200000 | Гипсовые и асбестовые |
| 062050300000 | Шлакобетонные |
| 062050400000 | Каменные |
| 062050401000 | Из естественного камня |
| 062050402000 | Кирпичные |
| 062050500000 | Деревянные |
| 062050501000 | Дощатые |
| 062050502000 | Каркасно-засыпные |
| 062050503000 | Каркасно-обшивные |
| 062050504000 | Сборно-щитовые |
| 062050600000 | Из прочих материалов |
| 062060000000 | Перекрытия |
| 062060100000 | Деревянные |
| 062060101000 | По деревянным балкам |
| 062060102000 | По металлическим балкам |
| 062060200000 | Железобетонные |
| 062060201000 | Сборные плиты |
| 062060202000 | Монолитные |
| 062060203000 | Сборно-монолитные |
| 062060300000 | Кирпичные |
| 062060301000 | Своды |
| 062060302000 | Своды по металлическим балкам |
| 062060400000 | Металлические |
| 062060500000 | Без заполнения |
| 062060501000 | Балки |
| 062060502000 | Фермы |
| 062060503000 | Пространственные конструкции |
| 062070000000 | Покрытие |
| 062070100000 | Железобетонное |
| 062070101000 | Сборные плиты |
| 062070102000 | Монолитное |
| 062070103000 | Своды |
| 062070104000 | Оболочки |
| 062070200000 | Деревянное |
| 062070300000 | Металлическое |
| 062080000000 | Крыша |
| 062080100000 | Кровля |
| 062080101000 | Асбестоцементная |
| 062080102000 | Металлическая |
| 062080102010 | Сталь |
| 062080102011 | Листовая |
| 062080102012 | Профилированная |
| 062080102013 | Металлочерепица |
| 062080102020 | Алюминий |
| 062080102021 | Металлочерепица |
| 062080102022 | Профилированный |
| 062080102023 | Листовой |
| 062080102030 | Медь листовая |
| 062080103000 | Рулонная |
| 062080104000 | Черепица |
| 062080105000 | Наливная |
| 062080105010 | Мастика |
| 062080105020 | Полимерные материалы |
| 062080106000 | Деревянная |
| 062080107000 | Из прочих материалов |
| 062080108000 | Остекленная |
| 062080200000 | Деревянная стропильная |
| 062080300000 | Железобетонная стропильная |
| 062080400000 | Металлическая стропильная |
| 062080500000 | Железобетонная бесстропильная |
| 062080600000 | Железобетонная совмещенная |
| 062090000000 | Полы |
| 062090100000 | Деревянные |
| 062090101000 | Дощатые |
| 062090102000 | Паркет |
| 062090102010 | Дубовый |
| 062090102020 | Буковый |
| 062090102030 | Из мягких пород дерева |
| 062090102040 | Из красного дерева |
| 062090103000 | Из бруса |
| 062090104000 | Из торцовой шашки |
| 062090105000 | Ламинированные |
| 062090106000 | Из плит ДВП |
| 062090107000 | Из плит ДСП |
| 062090200000 | Синтетические |
| 062090201000 | Наливные |
| 062090202000 | Плиточные |
| 062090203000 | Рулонные |
| 062090300000 | Керамические |
| 062090400000 | Каменные |
| 062090500000 | Из прочих материалов |
| 062090600000 | Бетонные |
| 062090700000 | Цементные |
| 062090800000 | Металлические |
| 062090900000 | Грунтовые |
| 062091000000 | Асфальтобетонные |
| 062100000000 | Заполнение проемов |
| 062100100000 | Оконные блоки |
| 062100101000 | Одинарные |
| 062100102000 | Двойные |
| 062100103000 | Тройные |
| 062100104000 | Стеклопакет |
| 062100105000 | Витражи |
| 062100106000 | Ленточное сплошное остекление |
| 062100107000 | Двойное остекление витрин |
| 062100200000 | Материал заполнения |
| 062100201000 | Дерево |
| 062100202000 | Дерево твердолиственных пород |
| 062100203000 | Металл |
| 062100204000 | Пластик |
| 062110000000 | Внутренняя отделка |
| 062110100000 | Простая |
| 062110200000 | Улучшенная |
| 062120000000 | Архитектурное оформление фасада |
| 062120100000 | Простое |
| 062120200000 | Повышенной сложности |
| 062120300000 | Сложное |
| 062130000000 | Наружная отделка |
| 062130100000 | Обшивка |
| 062130101000 | Деревом |
| 062130102000 | Асбестоцементными листами |
| 062130200000 | Штукатурка |
| 062130300000 | Окраска |
| 062130400000 | Облицовка |
| 062130401000 | Кирпичом |
| 062130402000 | Природным камнем |
| 062130403000 | Керамическими блоками |
| 062130404000 | Керамическими плитками |
| 062130500000 | Расшивка швов кладки |
| 062130600000 | Отделочный слой панелей |
| 062140000000 | Инженерные системы и элементы благоустройства |
| 062140100000 | Отопление |
| 062140101000 | Центральное водяное (паровое) |
| 062140102000 | Автономное водяное (паровое) |
| 062140103000 | Печное |
| 062140104000 | Электрическое |
| 062140105000 | Воздушное |
| 062140106000 | Лучевое (инфракрасное) |
| 062140200000 | Водопровод |
| 062140201000 | От центральной сети |
| 062140202000 | От местных источников |
| 062140300000 | Канализация |
| 062140301000 | Центральная |
| 062140302000 | Местная |
| 062140400000 | Горячее водоснабжение |
| 062140401000 | Центральное |
| 062140402000 | Местное |
| 062140500000 | Пароснабжение |
| 062140600000 | Газоснабжение |
| 062140601000 | Сетевое |
| 062140601010 | Центральное |
| 062140601020 | Местное |
| 062140602000 | Баллонное |
| 062140700000 | Напольные электроплиты |
| 062140701000 | Стационарные |
| 062140702000 | Бытовые |
| 062140800000 | Кухонные очаги |
| 062140900000 | Электроснабжение |
| 062140901000 | Центральное |
| 062140902000 | Автономное |
| 062141000000 | Телевидение |
| 062141100000 | Радио |
| 062141200000 | Телефон |
| 062141300000 | Слаботочные устройства |
| 062141400000 | Лифт |
| 062141401000 | Встроенный |
| 062141401010 | Грузовой |
| 062141401020 | Пассажирский |
| 062141401030 | Грузопассажирский |
| 062141402000 | Пристроенный |
| 062141402010 | Грузовой |
| 062141402020 | Пассажирский |
| 062141402030 | Грузопассажирский |
| 062141500000 | Мусоропровод |
| 062141501000 | В помещении |
| 062141502000 | На лестничной клетке |
| 062141600000 | Вентиляция |
| 062141601000 | Вытяжная |
| 062141602000 | Приточно-вытяжная |
| 062141700000 | Кондиционирование |
| 062141701000 | Центральное |
| 062141702000 | Автономное |
| 062141800000 | Газодымоудаление |
| 062141900000 | Пылеудаление |
| 062150000000 | Системы безопасности |
| 062150100000 | Молние- и грозозащита |
| 062150200000 | Система пожаротушения |
| 062150300000 | Пожарная сигнализация |
| 062150400000 | Охранная сигнализация |
| 062150500000 | Охранно-пожарная сигнализация |
| 062150600000 | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) |
| 062160000000 | Прочие работы и конструктивные элементы строений |
| 062160100000 | Балконы |
| 062160200000 | Дымоотводы |
| 062160300000 | Козырьки |
| 062160400000 | Крыльца |
| 062160500000 | Лестницы |
| 062160501000 | Железобетонные |
| 062160502000 | Металлические |
| 062160503000 | Каменные |
| 062160504000 | Деревянные |
| 062160600000 | Подкрановые балки |
| 062160700000 | Прочие работы |
| 062160800000 | Брандмауэр |
| 062160900000 | Входы |
| 062161000000 | Лоджии |
| 062161100000 | Пандус |
| 062161200000 | Пожарные лестницы |
| 063000000000 | КОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ |
| 063010000000 | Основания сооружений |
| 063010100000 | Земляное полотно |
| 063010101000 | Вид земляного полотна |
| 063010101010 | На промышленных площадках |
| 063010101020 | Вне промышленных площадок |
| 063010101021 | На перегоне |
| 063010101022 | На раздельном пункте |
| 063010102000 | Насыпь |
| 063010102010 | Из мягкого грунта |
| 063010102020 | Из скального грунта |
| 063010103000 | Выемка |
| 063010103010 | В мягком грунте |
| 063010103020 | В скальном грунте |
| 063010200000 | Постель |
| 063010201000 | Каменная |
| 063010202000 | Песчано-щебеночная |
| 063010203000 | Гравийная |
| 063010204000 | Песчаная |
| 063010300000 | Основание |
| 063010301000 | Щебеночное |
| 063010302000 | Гравийное |
| 063010303000 | Грунтовое |
| 063010304000 | Деревянное |
| 063010305000 | Бетонное |
| 063010306000 | Железобетонное |
| 063010307000 | Из стальных конструкций |
| 063010308000 | Асфальтобетонное |
| 063020000000 | Опоры сооружений |
| 063020100000 | Опоры воздушных линий |
| 063020101000 | Вид опор воздушной линии связи |
| 063020101010 | Оконечные |
| 063020101020 | Переходные |
| 063020101030 | Промежуточные |
| 063020101040 | Разрезные |
| 063020101050 | Контрольные |
| 063020101060 | Угловые |
| 063020101070 | Комбинированные |
| 063020102000 | Вид опор линии электропередачи |
| 063020102010 | Промежуточные |
| 063020102011 | Переходные |
| 063020102012 | Транспозиционные |
| 063020102013 | Ответвительные |
| 063020102020 | Анкерно-угловые |
| 063020102021 | Угловые |
| 063020102022 | Концевые |
| 063020102030 | Подставные столбы |
| 063020103000 | Вид опор контактной сети |
| 063020103010 | Промежуточные |
| 063020103020 | Переходные |
| 063020103030 | Фиксирующие |
| 063020103040 | Консольные |
| 063020103041 | Однопутные |
| 063020103042 | Двухпутные |
| 063020103050 | Анкерные стойки с подкосами |
| 063020103060 | Опоры гибких поперечин |
| 063020103070 | Опоры контактной сети трамвая (троллейбуса) |
| 063020104000 | Вид стоек радиофикации фидерных |
| 063020104010 | Оконечные |
| 063020104020 | Однопарные |
| 063020104030 | Двухпарные |
| 063020104040 | Трехпарные |
| 063020104050 | Четырехпарные |
| 063020104060 | Шестипарные |
| 063020104070 | Десятипарные |
| 063020105000 | Тип опор воздушной линии связи |
| 063020105010 | Одинарные |
| 063020105020 | Сдвоенные |
| 063020105030 | А-образные |
| 063020105040 | Полуанкерные |
| 063020105050 | Фидерные одностоечные |
| 063020105060 | Фидерные двухстоечные |
| 063020105070 | Фидерные трехстоечные |
| 063020105080 | Фидерные нормальной высоты |
| 063020105090 | Фидерные повышенной высоты |
| 063020106000 | Тип опор линии электропередачи |
| 063020106010 | Одностоечные |
| 063020106020 | Двухстоечные |
| 063020106030 | П-образные |
| 063020106040 | П-образные с внутренними связями |
| 063020106050 | С вибрированными стойками |
| 063020106060 | С центифугированными стойками |
| 063020106070 | С оттяжками |
| 063020106080 | Свободностоящие |
| 063020107000 | Тип опор контактной сети |
| 063020107010 | Одиночные |
| 063020107020 | Одиночные направленные |
| 063020107030 | Одиночные ненаправленные |
| 063020107040 | Сдвоенные |
| 063020107050 | Анкерные |
| 063020107051 | Одинарные |
| 063020107052 | Сдвоенные |
| 063020107060 | Без оттяжек |
| 063020107070 | С оттяжками |
| 063020107080 | В междупутье |
| 063020107090 | Сбоку путей |
| 063020108000 | Приставки опор |
| 063020108010 | Одинарные |
| 063020108020 | Двойные |
| 063020108030 | Деревянные "ноги" |
| 063020108031 | Одинарные |
| 063020108032 | Двойные |
| 063020109000 | Материал опор (приставок) |
| 063020109010 | Железобетонные |
| 063020109020 | Деревянные |
| 063020109030 | Стальные |
| 063020109040 | Стальные рельсовые |
| 063020109050 | Фидерные шиферные |
| 063020109060 | Фидерные из асбоцементных труб |
| 063020110000 | Оттяжки опор и мачт |
| 063020110010 | Одинарные |
| 063020110020 | Двойные |
| 063020110030 | Оттяжки мачт в один ярус |
| 063020110040 | Оттяжки мачт в два яруса |
| 063020110050 | На якоре |
| 063020110060 | С оттяжной тумбой |
| 063020111000 | Анкера опор |
| 063020111010 | Деревянные с оттяжками |
| 063020111020 | Бетонные |
| 063020111030 | Железобетонные |
| 063020112000 | Траверсы опор |
| 063020112010 | Деревянные |
| 063020112011 | Одинарные |
| 063020112012 | Двойные |
| 063020112020 | Стальные |
| 063020112021 | Одинарные |
| 063020112022 | Двойные |
| 063020112030 | Из асбоцементных труб |
| 063020113000 | Консоли опор контактной сети |
| 063020113010 | Неизолированные |
| 063020113011 | Однопутные |
| 063020113012 | Двухпутные |
| 063020113020 | Изолированные |
| 063020113021 | Трубчатые оцинкованные |
| 063020113022 | Швеллерные |
| 063020114000 | Прочие элементы опорных конструкций |
| 063020114010 | Кронштейны |
| 063020114011 | Деревянные |
| 063020114012 | Стальные |
| 063020114013 | Железобетонные |
| 063020114020 | Изоляторы |
| 063020114021 | Штыревые |
| 063020114022 | Подвесные |
| 063020114023 | Секционные трехпроводные |
| 063020114030 | Крюки |
| 063020114040 | Штыри |
| 063020200000 | Опоры прочих сооружений |
| 063020201000 | Вид опор |
| 063020201010 | Мостовые |
| 063020201020 | Опоры эстакадные |
| 063020201030 | Трубопроводные отдельностоящие |
| 063020201040 | Опоры ограждений |
| 063020201050 | Опоры прочих сооружений |
| 063020201060 | Эстакада |
| 063020202000 | Тип опор |
| 063020202010 | Стоечные |
| 063020202020 | Свайные |
| 063020202030 | Рамные |
| 063020202040 | Седловидные |
| 063020202050 | Сборные |
| 063020202060 | Монолитные |
| 063020202070 | Одиночные |
| 063020202080 | Сдвоенные |
| 063020203000 | Материал опор |
| 063020203010 | Железобетонные |
| 063020203020 | Бетонные |
| 063020203030 | Бутовые |
| 063020203040 | Бутобетонные |
| 063020203050 | Кирпичные |
| 063020203060 | Стальные |
| 063020203070 | Чугунные |
| 063020203080 | Деревянные |
| 063020204000 | Облицовка опор |
| 063020204010 | Массивная гранитная грубой тески |
| 063020204020 | Массивная гранитная чистой и получистой тески |
| 063020204030 | Навесная гранитная грубой тески |
| 063020204040 | Навесная гранитная чистой и получистой тески |
| 063020204050 | Бетонные плиты |
| 063020204060 | Керамическая плитка |
| 063030000000 | Ограждающие конструкции сооружений |
| 063030100000 | Железобетонные |
| 063030101000 | Монолитные |
| 063030102000 | Сборные |
| 063030200000 | Бетонные |
| 063030201000 | Монолитные |
| 063030202000 | Сборные |
| 063030300000 | Кирпичные |
| 063030400000 | Стальные |
| 063030500000 | Деревянные |
| 063040000000 | Воздушные и подземные электрические сети и линии связи |
| 063040100000 | Подвеска контактной сети |
| 063040101000 | Железнодорожного пути |
| 063040101010 | Цепная полукомпенсированная |
| 063040101020 | Цепная компенсированная |
| 063040101030 | Цепная эластичная |
| 063040101040 | Жесткая |
| 063040101050 | Армирование жестких поперечин |
| 063040101060 | Поперечины гибкие |
| 063040101070 | Поперечины жесткие |
| 063040102000 | Трамвая (троллейбуса) |
| 063040102010 | Продольно-цепная |
| 063040102020 | Поперечно-цепная |
| 063040102030 | Жесткая на кронштейнах |
| 063040200000 | Несущие тросы подвесов воздушных линий |
| 063040201000 | Из стального несущего троса |
| 063040202000 | Из биметаллического несущего троса |
| 063040203000 | Из медного несущего троса |
| 063040204000 | Алюминиевые |
| 063040300000 | Провода и кабели электрических сетей и линий связи |
| 063040301000 | Провода воздушных линий |
| 063040301010 | Стальные |
| 063040301020 | Стальные многопроволочные |
| 063040301030 | Алюминиевые |
| 063040301040 | Сталеалюминиевые |
| 063040301050 | Медные |
| 063040301060 | Бронзовые |
| 063040301070 | Биметаллические |
| 063040301080 | ПСБА |
| 063040301090 | Контактный провод стальной |
| 063040301100 | Провода усиливающие стальные |
| 063040301110 | Провода сигнальные стальные |
| 063040301120 | Питающая и отсасывающая сети трамвая (троллейбуса) |
| 063040302000 | Кабель воздушный |
| 063040302010 | Телефонный |
| 063040302020 | Радиотрансляции |
| 063040302030 | Сигнализации и блокировки |
| 063040303000 | Кабель подземный |
| 063040303010 | Электрический |
| 063040303020 | Связи магистральный |
| 063040303030 | Телефонный |
| 063040303040 | Радиотрансляции |
| 063040303050 | Электрической централизации |
| 063040303060 | Сигнализации и блокировки |
| 063040303070 | Автоблокировки |
| 063040303080 | Сигнальный |
| 063040303090 | Телефонный подводный |
| 063040400000 | Арматура уличного освещения |
| 063040401000 | Светильники |
| 063040402000 | Прожекторы |
| 063040500000 | Защитные устройства воздушных линий |
| 063040501000 | Каскадная защита |
| 063040502000 | Линейный молниеотвод |
| 063040503000 | Высокочастотная защита линии электропередачи |
| 063040504000 | Искровой разрядник |
| 063040505000 | Разрядники |
| 063040506000 | Разъединители секционные |
| 063040506010 | Переменного тока |
| 063040506020 | Постоянного тока |
| 063040507000 | Заземление |
| 063040507010 | Опор одиночное |
| 063040507020 | Групповое из троса |
| 063040600000 | Защитные устройства кабеля |
| 063040601000 | Устройство электрохимической защиты |
| 063040602000 | Контур заземления кабеля |
| 063040603000 | Устройство грозозащиты кабеля |
| 063040604000 | Компрессорно-сигнальная установка |
| 063040700000 | Регулирующие устройства воздушных и кабельных сетей |
| 063040701000 | Трансформатор |
| 063040702000 | Автотрансформатор |
| 063040703000 | Катушка |
| 063040704000 | Комплект пупинизации линии связи |
| 063040705000 | Контрольно-измерительный пункт |
| 063040800000 | Прочие элементы воздушных и кабельных сетей |
| 063040801000 | Воздушные стрелки контактной сети |
| 063040802000 | Соединительные муфты кабельные |
| 063040803000 | Коробка кабельная |
| 063040804000 | Дорожное покрытие кабельной линии |
| 063040805000 | Переход кабеля под дорогой |
| 063040806000 | Оттяжки фиксирующие контактной сети |
| 063040807000 | Воздушные вводы |
| 063040808000 | Кабельные вводы |
| 063040809000 | Кабельные вставки |
| 063040810000 | Кабельные боксы |
| 063040811000 | Кабельные ящики |
| 063040812000 | Шкаф телефонный |
| 063040813000 | Шкаф батарейный железобетонный |
| 063040814000 | Кабина телефонная |
| 063040815000 | Замерные столбики |
| 063040816000 | Указательные и предупредительные знаки |
| 063040817000 | Накладки |
| 063050000000 | Трубопроводы |
| 063050100000 | Вид трубопровода |
| 063050101000 | Трубопровод |
| 063050102000 | Водовод теплоснабжения |
| 063050103000 | Паропровод |
| 063050104000 | Конденсатопровод |
| 063050105000 | Водовод водозабора |
| 063050106000 | Трубопровод водоснабжения |
| 063050107000 | Трубопровод поливочный |
| 063050108000 | Трубопровод газоснабжения |
| 063050108010 | Низкого давления |
| 063050108020 | Среднего давления |
| 063050108030 | Высокого давления |
| 063050109000 | Газопровод |
| 063050110000 | Нефтепровод |
| 063050111000 | Продуктопровод |
| 063050112000 | Переход трубопровода русловой части реки |
| 063050113000 | Переход трубопровода пойменной части реки |
| 063050114000 | Переход газопровода через водную преграду |
| 063050115000 | Коллектор канализации |
| 063050116000 | Трубопровод дренажный |
| 063050117000 | Трубы оросительной сети |
| 063050118000 | Трубопровод кабельный |
| 063050200000 | Материал трубопровода |
| 063050201000 | Из стальных труб |
| 063050202000 | Из чугунных труб |
| 063050203000 | Из бетонных сборных труб |
| 063050204000 | Из бетонных монолитных труб |
| 063050205000 | Из железобетонных напорных труб |
| 063050206000 | Из железобетонных безнапорных труб |
| 063050207000 | Из асбестоцементных труб |
| 063050208000 | Из асбестоцементных безнапорных труб |
| 063050209000 | Из керамических труб |
| 063050210000 | Из композитных труб |
| 063050211000 | Из полиэтиленовых труб |
| 063050300000 | Запорное оборудование трубопроводов |
| 063050301000 | Задвижка |
| 063050302000 | Вентиль |
| 063050303000 | Кран пробковый проходной |
| 063050304000 | Гидравлический затвор |
| 063050305000 | Противопожарный гидрант |
| 063050400000 | Защита трубопроводов от электрокоррозии |
| 063050401000 | Протекторная |
| 063050402000 | Электроперемычки |
| 063050403000 | Обычные электродренажи |
| 063050404000 | Усиленные электродренажи |
| 063050405000 | Поляризованный дренаж |
| 063050406000 | Катодные станции |
| 063050407000 | Контрольные пункты |
| 063050500000 | Теплоизоляция трубопроводов |
| 063050501000 | Сегментная |
| 063050502000 | Оберточная |
| 063050503000 | Набивная |
| 063050504000 | Литая |
| 063050600000 | Прочие элементы трубопроводов |
| 063050601000 | Переход в стальных футлярах |
| 063050602000 | Траншея с креплением |
| 063050603000 | Подводная траншея |
| 063050604000 | Попутный дренаж |
| 063050605000 | Компенсатор стальной |
| 063050606000 | Фасонные части |
| 063050607000 | Колонка водоразборная |
| 063050608000 | Фонтанчик питьевой |
| 063050609000 | Вводы |
| 063050610000 | Футеровка по изоляции рейками |
| 063050611000 | Балластировка грузами |
| 063050612000 | Створные знаки |
| 063050613000 | Сборник конденсата |
| 063050614000 | Контрольные трубки |
| 063050615000 | Настенные указатели |
| 063060000000 | Кабельная и трубопроводная канализация |
| 063060100000 | Конструкции канализации |
| 063060101000 | Вид канализации |
| 063060101010 | Тоннель трубопроводный |
| 063060101020 | Тоннель кабельный |
| 063060101030 | Канал трубопроводный |
| 063060101040 | Канал кабельный |
| 063060101050 | Коллектор кабельный |
| 063060101060 | Коллектор канализационный |
| 063060101070 | Лоток водоотводный |
| 063060101080 | Желоб для кабеля |
| 063060102000 | Материал конструкций канализации |
| 063060102010 | Каменные |
| 063060102020 | Бетонные |
| 063060102030 | Железобетонные |
| 063060102040 | Кирпичные |
| 063060102050 | Из керамических блоков |
| 063060102060 | Деревянные |
| 063060200000 | Колодцы смотровые, водоприемные, пожарные и пожарные |
| 063060201000 | Вид колодца телефонного |
| 063060201010 | Линейный |
| 063060201020 | Стационарный |
| 063060202000 | Тип колодца |
| 063060202010 | Круглый |
| 063060202020 | Прямоугольный |
| 063060202030 | Шатровый |
| 063060203000 | Конструкции колодца |
| 063060203010 | Ствол колодца |
| 063060203011 | Железобетонный |
| 063060203012 | Бетонный |
| 063060203013 | Кирпичный |
| 063060203020 | Камера |
| 063060203021 | Железобетонная |
| 063060203022 | Бетонная |
| 063060203023 | Кирпичная |
| 063060203030 | Горловина |
| 063060203031 | Железобетонная |
| 063060203032 | Бетонная |
| 063060203040 | Обечайка |
| 063060203041 | Бетонная |
| 063060203042 | Чугунная |
| 063060203050 | Крышка люка чугунная |
| 063060300000 | Прочие элементы кабельной и трубопроводной канализации |
| 063060301000 | Опоры для трубопроводов |
| 063060301010 | Стальные |
| 063060301020 | Бетонные |
| 063060301030 | Из кирпича |
| 063060302000 | Запорная арматура |
| 063060302010 | Стальная |
| 063060302020 | Чугунная |
| 063060302030 | Латунная |
| 063060303000 | Фасонные части |
| 063060303010 | Стальные |
| 063060303020 | Чугунные |
| 063060304000 | Гидроизоляция |
| 063060304010 | Оклеечная |
| 063060304020 | Обмазочная |
| 063060305000 | Вентиляционные устройства |
| 063060306000 | Смотровые люки |
| 063060307000 | Монтажные окна |
| 063060308000 | Решетки чугунные |
| 063060309000 | Лотки бетонные |
| 063060310000 | Лестницы стальные |
| 063070000000 | Ограждения |
| 063070100000 | Заполнение ограждения |
| 063070101000 | Бетонное |
| 063070102000 | Деревянное |
| 063070102010 | Решетчатое |
| 063070102020 | Сплошное |
| 063070103000 | Стальное |
| 063070104000 | Чугунная решетка |
| 063070200000 | Охранный периметр ограждения |
| 063070201000 | Колючая проволока на кронштейнах |
| 063070202000 | Проволока под напряжением |
| 063070203000 | Спираль из колючей проволоки |
| 063070204000 | Стальная штыревая надстройка |
| 063080000000 | Дорожные одежды, покрытия и замощения |
| 063080100000 | Подготовка |
| 063080101000 | Битумно-песчаная |
| 063080102000 | Из бумаги, пропитанной битумом |
| 063080103000 | Из стеклоткани |
| 063080104000 | Переходная грунтово-щебеночная полоса |
| 063080200000 | Подстилающий слой |
| 063080201000 | Песчаный |
| 063080202000 | Щебеночный |
| 063080203000 | Гравийный |
| 063080204000 | Из карьерной песчано-гравийной смеси |
| 063080205000 | Из булыжного камня |
| 063080206000 | Из колотого камня |
| 063080207000 | Бетонный |
| 063080208000 | Шлаковый |
| 063080209000 | Строительный мусор |
| 063080300000 | Покрытие |
| 063080301000 | Вид покрытия |
| 063080301010 | Однослойное |
| 063080301020 | Двухслойное |
| 063080301030 | Многослойное |
| 063080301040 | Дорожное покрытие трамвайного пути |
| 063080301050 | Дорожное покрытие трубопроводов |
| 063080301060 | Дорожное покрытие кабеля |
| 063080302000 | Материал покрытия |
| 063080302010 | Бетонное |
| 063080302020 | Железобетонное |
| 063080302030 | Цементно-бетонное |
| 063080302040 | Цементно-песчаное |
| 063080302050 | Каменное |
| 063080302060 | Асфальтобетонное |
| 063080302070 | Асфальтовое |
| 063080302080 | Щебеночное |
| 063080302090 | Гравийное |
| 063080302100 | Грунтовое |
| 063080302110 | Деревянное |
| 063080302120 | Гаревое |
| 063080302130 | Тартановое |
| 063080302140 | Из битого кирпича |
| 063080302150 | Металлическое |
| 063080302160 | На основе каучука |
| 063080400000 | Прочие элементы дорожных одежд и замощений |
| 063080401000 | Укрепительные полосы у кромок дорожной одежды |
| 063080401010 | Щебеночные |
| 063080401020 | Цементно-бетонные |
| 063080402000 | Крепление обочин |
| 063080402010 | Щебеночное |
| 063080402020 | Гравийное |
| 063080402030 | Мощеные подзоры |
| 063080402040 | Отмостки |
| 063080403000 | Асфальтовое усиление покрытия |
| 063080403010 | Верхний слой |
| 063080403020 | Нижний слой |
| 063080403030 | Сопряжения |
| 063080404000 | Армирование покрытия |
| 063080404010 | Каркас |
| 063080404020 | Сетка |
| 063080404030 | Высокопрочная проволока |
| 063080404040 | Штыревые соединения плит |
| 063090000000 | Водопропуск и водоотвод |
| 063090100000 | Трубы водопропускные |
| 063090101000 | Овоидальные из монолитного железобетона |
| 063090102000 | Сборные железобетонные |
| 063090103000 | Из железобетонных блоков |
| 063090104000 | Бетонные |
| 063090105000 | Каменные |
| 063090106000 | Металлические |
| 063090107000 | Деревянные |
| 063090200000 | Оголовки труб водопропускных |
| 063090201000 | Бетонные |
| 063090202000 | Бутовые |
| 063090203000 | Бутобетонные |
| 063090204000 | Металлические |
| 063090205000 | Деревянные |
| 063090300000 | Лотки водопропускные |
| 063090301000 | Вид лотков |
| 063090301010 | Кюветные |
| 063090301020 | Междупутные |
| 063090301030 | Под железнодорожными путями |
| 063090301040 | Междушпальные |
| 063090302000 | Материал лотков |
| 063090302010 | Железобетонные |
| 063090302020 | Бетонные |
| 063090302030 | Деревянные |
| 063090400000 | Быстротоки железобетонные |
| 063090500000 | Водобойные колодцы железобетонные |
| 063090600000 | Дюкеры железобетонные |
| 063090700000 | Сифонные водосбросы железобетонные |
| 063090800000 | Селеспуск |
| 063090900000 | Подкюветный дренаж |
| 063091000000 | Насыпь фильтрующая |
| 063091100000 | Поперечные осушительные полосы |
| 063091200000 | Прочие элементы водопропускных сооружений |
| 063091201000 | Крепление бьефа оголовков |
| 063091201010 | Бетонными плитами |
| 063091201020 | Двойным каменным мощением |
| 063091201030 | Гравийное |
| 063091202000 | Гидроизоляция |
| 063091203000 | Металлоконструкции |
| 063091204000 | Засыпка песчаная |
| 063091205000 | Подушки щебеночные |
| 063100000000 | Крепление берега, откосов, кюветов и канав |
| 063100100000 | Планировка откоса |
| 063100200000 | Подготовка под одежду крепления |
| 063100201000 | Каменная постель |
| 063100202000 | Щебень |
| 063100203000 | Гравий |
| 063100204000 | Песок |
| 063100205000 | Раствор |
| 063100206000 | Солома |
| 063100300000 | Обратный фильтр |
| 063100301000 | Щебеночный |
| 063100302000 | Гравийный |
| 063100303000 | Песчаный |
| 063100400000 | Одежда крепления |
| 063100401000 | Каменная |
| 063100401010 | Каменная наброска |
| 063100401020 | Каменная отсыпка |
| 063100401030 | Каменный банкет |
| 063100401040 | Каменное мощение |
| 063100401050 | Подводная упорная призма |
| 063100401060 | Щебеночная наброска |
| 063100402000 | Бетонная |
| 063100402010 | Тетраподы |
| 063100402020 | Облегченные бетонные массивы |
| 063100402030 | Железобетонные заанкеренные сваи |
| 063100402040 | Армированные железобетонные плиты |
| 063100402050 | Грибковое покрытие из железобетонных плит |
| 063100402060 | Бетонная облицовка |
| 063100402070 | Бетонные плиты |
| 063100402080 | Анкерные упоры |
| 063100402090 | Парапет |
| 063100403000 | Хворостяная |
| 063100404000 | Плетневые клетки |
| 063100405000 | Габионная кладка |
| 063100406000 | Одерновка |
| 063100500000 | Стенка подпорная |
| 063100501000 | Бутовая |
| 063100502000 | Бутобетонная |
| 063100503000 | Бетонная |
| 063100504000 | Железобетонная |
| 063100600000 | Галерея противообвальная |
| 063100700000 | Лестничные сходы |
| 063100701000 | Лестничные площадки железобетонные |
| 063100702000 | Диафрагмы и ступени железобетонные |
| 063100703000 | Дорожки асфальтобетонные |
| 063110000000 | Железнодорожные и трамвайные пути |
| 063110100000 | Вид въезда на внутреннем железнодорожном пути |
| 063110101000 | При путевом развитии, не оборудованном устройствами централизации |
| 063110102000 | На бункерные эстакады |
| 063110103000 | На приемные ямы |
| 063110104000 | При путевом развитии, оборудованном устройствами централизации |
| 063110105000 | У переезда, не оборудованного устройствами автоматической сигнализации |
| 063110106000 | При совмещении железнодорожного и автодорожного въездов |
| 063110200000 | Балласт |
| 063110201000 | Вид балласта |
| 063110201010 | С открытым балластным слоем |
| 063110201020 | С заглубленным балластным слоем |
| 063110202000 | Материал балласта |
| 063110202010 | Асбестовый |
| 063110202020 | Из карьерного гравия |
| 063110202030 | Из сортированного гравия |
| 063110202040 | Песчаный |
| 063110202050 | Из щебня |
| 063110202060 | Из металлургического шлака |
| 063110300000 | Рельсовый путь |
| 063110301000 | Шпалы |
| 063110301010 | Деревянные |
| 063110301020 | Железобетонные |
| 063110302000 | Рельсы со скреплениями |
| 063110303000 | Соединители рельсовые |
| 063110304000 | Глухие пересечения |
| 063110305000 | Стрелочные переводы |
| 063110306000 | Перекрестные съезды |
| 063120000000 | Мостовые пролетные сооружения и тоннели |
| 063120100000 | Вид и материал пролетного строения |
| 063120101000 | Железобетонное |
| 063120102000 | Металлическое |
| 063120103000 | Деревянное |
| 063120104000 | Каменное |
| 063120105000 | Смешанное |
| 063120105010 | Железобетонное и кирпичное |
| 063120105020 | Железобетонное и стальное |
| 063120200000 | Конструкции пролетного строения |
| 063120201000 | Траверсы |
| 063120201010 | Железобетонные |
| 063120201020 | Стальные |
| 063120202000 | Прогоны железобетонные |
| 063120203000 | Ригели железобетонные |
| 063120204000 | Настил железобетонный сборный |
| 063120205000 | Плиты прохожей части железобетонные |
| 063120206000 | Мостовое железнодорожное полотно |
| 063120206010 | На балласте |
| 063120206020 | На железобетонной плите без балласта |
| 063120206030 | На деревянных мостовых брусьях |
| 063120206040 | На металлических поперечинах |
| 063120207000 | Покрытие проезжей части |
| 063120207010 | Асфальтобетонное |
| 063120207020 | Бетонное |
| 063120208000 | Конструкции тротуаров железобетонные |
| 063120209000 | Покрытие прохожей части асфальтовое |
| 063120210000 | Ограждение пролетов |
| 063120210010 | Бетонное |
| 063120210020 | Стальное |
| 063120210030 | Чугунное |
| 063120210040 | Деревянные |
| 063120210050 | Бордюрный камень |
| 063120300000 | Элементы наплавных мостов |
| 063120301000 | Металлические понтоны |
| 063120302000 | Рамно-свайная эстакада |
| 063120303000 | Шатровые ледорезы |
| 063120304000 | Электролебедка |
| 063120400000 | Элементы тоннелей и переходов |
| 063120401000 | Обделка ствола тоннеля |
| 063120401010 | Чугунная |
| 063120401020 | Бетонная |
| 063120401030 | Железобетонная |
| 063120402000 | Пандус тоннеля железобетонный |
| 063120403000 | Сходы |
| 063120403010 | Ступени сходов гранитные |
| 063120403020 | Цоколь сходов гранитный |
| 063120404000 | Шахта с подъемником бетонная |
| 063120405000 | Будка над шахтой тоннеля |
| 063120405010 | Кирпичная |
| 063120405020 | Бетонная |
| 063120406000 | Павильон над сходами |
| 063120407000 | Противопожарные устройства ствола тоннеля |
| 063120408000 | Гидроизоляция ствола оклеечная |
| 063120409000 | Гидроизоляция рампы оклеечная |
| 063120500000 | Прочие элементы мостов |
| 063120501000 | Башни подъемного пролета |
| 063120502000 | Подъемный пролет |
| 063120503000 | Оборудование и механизмы подъемного пролета |
| 063120504000 | Автопроезды на железнодорожных мостах |
| 063120505000 | Площадки, лестницы |
| 063120505010 | Стальные |
| 063120505020 | Бетонные |
| 063120600000 | Прочие элементы платформ |
| 063120601000 | Пандус железобетонный |
| 063120602000 | Лестничные сходы железобетонные |
| 063120603000 | Подпорная стенка железобетонная сборная |
| 063120604000 | Грунтовая засыпка |
| 063120605000 | Дренирующий грунт |
| 063130000000 | Оборудование и обстановка железнодорожного пути |
| 063130100000 | Переезд через железнодорожный путь |
| 063130101000 | Тип переезда |
| 063130101010 | Без пропуска воды |
| 063130101020 | С пропуском воды с одной стороны |
| 063130101030 | С пропуском воды с двух сторон |
| 063130102000 | Конструкции переезда |
| 063130102010 | Настил |
| 063130102011 | Деревянный |
| 063130102012 | Из железобетонных плит |
| 063130102013 | Металлический |
| 063130102020 | Шлагбаум механизированный |
| 063130103000 | Ограждение переезда |
| 063130103010 | Ограда |
| 063130103011 | Деревянная |
| 063130103012 | Стальная |
| 063130103013 | Железобетонная |
| 063130103020 | Столбики бетонные |
| 063130103030 | Перила |
| 063130103031 | Деревянные |
| 063130103032 | Стальные |
| 063130103033 | Железобетонные |
| 063130200000 | Устройства автоматической блокировки |
| 063130201000 | Консоли светофорные металлические |
| 063130202000 | Мостики светофорные на железобетонных опорах |
| 063130300000 | Устройство автоматической сигнализации |
| 063130301000 | На переезде |
| 063130302000 | На въезде |
| 063130303000 | При пересечении людских потоков |
| 063130400000 | Устройства централизации |
| 063130401000 | Устройства электроключевой зависимости стрелок |
| 063130402000 | Устройства электрической централизации стрелок |
| 063130500000 | Тяговые устройства |
| 063130501000 | Столбики опорные железобетонные |
| 063130502000 | Шкивы с основаниями и фундаментами |
| 063130503000 | Тяги гибкие сигнальные |
| 063130504000 | Тяги гибкие или стрелочные |
| 063130505000 | Желоба для гибких тяг |
| 063130600000 | Путевая защита и принадлежности пути |
| 063130601000 | Знак путевой |
| 063130601010 | На железобетонном столбе |
| 063130601020 | На деревянном столбе |
| 063130602000 | Знак сигнальный |
| 063130602010 | На железобетонном столбе |
| 063130602020 | На деревянном столбе |
| 063130603000 | Упоры путевые |
| 063130603010 | Железобетонные |
| 063130603020 | Металлические |
| 063130603030 | Деревянные |
| 063130604000 | Переводные брусья |
| 063130605000 | Откидные брусья |
| 063130606000 | Противоугоны |
| 063130607000 | Приборы уравнительные |
| 063130608000 | Башмакосбрасыватели |
| 063140000000 | Обстановка автомобильной дороги |
| 063140100000 | Дорожные автомобильные знаки |
| 063140101000 | Предупреждающие |
| 063140102000 | Запрещающие |
| 063140103000 | Указательные |
| 063140104000 | Километровые |
| 063140200000 | Маршрутные указатели |
| 063140300000 | Дорожные указатели со щитами |
| 063140400000 | Дорожные сигнальные знаки |
| 063140401000 | Железобетонные |
| 063140402000 | Деревянные |
| 063140500000 | Дорожные путевые знаки |
| 063140501000 | Железобетонные |
| 063140502000 | Деревянные |
| 063140600000 | Ограждение дороги |
| 063140601000 | Металлическое типа ОРУД |
| 063140602000 | Криволинейным брусом |
| 063140603000 | Перила деревянные |
| 063140604000 | Тумбы ограждения |
| 063140604010 | Железобетонные |
| 063140604020 | Деревянные |
| 063140605000 | Парапеты |
| 063140605010 | Каменные |
| 063140605020 | Бетонные |
| 063140606000 | Бетонные бортовые камни |
| 063150000000 | Емкости, хранилища, заглубленные сооружения |
| 063150100000 | Цистерна металлическая |
| 063150101000 | Вертикальная |
| 063150102000 | Горизонтальная |
| 063150200000 | Мазутохранилище |
| 063150300000 | Насосная |
| 063150400000 | Надземная часть железобетонная |
| 063150500000 | Колодец бетонный |
| 063150600000 | Горловина бетонная |
| 063150700000 | Расходный вентиль |
| 063160000000 | Мачты и башни |
| 063160100000 | Ствол |
| 063160101000 | Из дерева |
| 063160102000 | Из кирпича |
| 063160103000 | Из прочих местных материалов |
| 063160104000 | Из железобетона |
| 063160105000 | Из асбоцементных труб |
| 063160106000 | Из стальных труб |
| 063160107000 | Из круглой стали |
| 063160108000 | Из прокатного профиля |
| 063160109000 | Из угловой стали |
| 063160110000 | Из листовой стали |
| 063160200000 | Оборудование |
| 063160201000 | Лифт пассажирский |
| 063160202000 | Освещение сигнальное |
| 063160202010 | Светильник сигнального освещения |
| 063160202020 | Трансформатор СОМ малоемкостной |
| 063160203000 | Траверсы для синфазных антенн |
| 063160204000 | Изоляторы оттяжечного типа |
| 063160205000 | Молниеприемник |
| 063160205010 | Стержневой |
| 063160205020 | Тросовый |
| 063160206000 | Токоотвод |
| 063160207000 | Контур заземления |
| 063170000000 | Антенно-фидерные устройства |
| 063170100000 | Антенная система мачты (башни) |
| 063170101000 | Для тропосферной связи |
| 063170102000 | Для ионосферной связи |
| 063170200000 | Тип фидера |
| 063170201000 | Для коротковолновых антенн |
| 063170202000 | Для антенн средних и длинных волн |
| 063170203000 | Концентрический |
| 063170300000 | Полотно антенное |
| 063170301000 | Из четырех диполей |
| 063170302000 | Промежуточное кранное |
| 063170400000 | Прочие элементы АФУ |
| 063170401000 | Передатчик |
| 063170402000 | Трансформатор фидерный экспоненциальный |
| 063170403000 | Леерные уравновешивающие канаты антенн |
| 063170404000 | Заземление фидерной линии |
| 063180000000 | Сооружения водоснабжения |
| 063180100000 | Каналы, водоводы водозабора |
| 063180101000 | Профильная выемка канала |
| 063180102000 | Канал закрытый |
| 063180102010 | Железобетонный |
| 063180102020 | Бетонный |
| 063180103000 | Оголовок водозабора |
| 063180103010 | Сваи основания оголовка |
| 063180103011 | Деревянные |
| 063180103012 | Железобетонные |
| 063180103020 | Раструб оголовка |
| 063180103021 | Деревянный |
| 063180103022 | Железобетонный |
| 063180103023 | Бетонный |
| 063180103030 | Ряж оголовка деревянный |
| 063180103040 | Направляющая рама оголовка стальная |
| 063180103050 | Решетка оголовка стальная |
| 063180103060 | Каменная загрузка оголовка |
| 063180103070 | Каменная обсыпка оголовка |
| 063180200000 | Скважины артезианские |
| 063180201000 | Труба обсадная стальная |
| 063180202000 | Насосная установка |
| 063180203000 | Фильтр |
| 063180300000 | Колодцы питьевые |
| 063180301000 | Ствол |
| 063180301010 | Из борных железобетонных колец |
| 063180301020 | Деревянный рубленый |
| 063180301030 | Дощатый |
| 063180302000 | Будка |
| 063180302010 | Деревянная |
| 063180302020 | Металлическая |
| 063180303000 | Оголовок |
| 063180303010 | Железобетонный |
| 063180303020 | Деревянный |
| 063180304000 | Фильтр |
| 063180304010 | Песчаный |
| 063180304020 | Щебеночный |
| 063180304030 | Гравийный |
| 063180400000 | Башни водонапорные |
| 063180401000 | Ствол |
| 063180401010 | Железобетонный |
| 063180401020 | Кирпичный |
| 063180401030 | Деревянный рубленый |
| 063180401040 | Стальной |
| 063180402000 | Шатер |
| 063180402010 | Деревянный из брусьев |
| 063180402020 | Кирпичный |
| 063180402030 | Из легкобетонных блоков |
| 063180402040 | Металлический |
| 063180403000 | Бак |
| 063180403010 | Стальной |
| 063180403020 | Железобетонный |
| 063180404000 | Прочие элементы башни |
| 063180404010 | Утеплитель |
| 063180404020 | Антикоррозионное покрытие бака |
| 063180404030 | Лестницы и площадки |
| 063180404040 | Трубопроводы стальные |
| 063180405000 | Резервуар |
| 063180405010 | Железобетонный |
| 063180405020 | Металлический |
| 063180406000 | Фильтры железобетонные |
| 063190000000 | Элементы очистных сооружений |
| 063190100000 | Камеры и колодцы |
| 063190101000 | Железобетонные |
| 063190102000 | Бетонные |
| 063190200000 | Лотки |
| 063190201000 | Железобетонные |
| 063190202000 | Бетонные |
| 063190300000 | Иловые камеры |
| 063190301000 | Железобетонные |
| 063190302000 | Бетонные |
| 063190400000 | Каналы |
| 063190401000 | Железобетонные |
| 063190402000 | Бетонные |
| 063190500000 | Бункеры |
| 063190501000 | Железобетонные |
| 063190502000 | Бетонные |
| 063190600000 | Венткамера |
| 063190601000 | Железобетонная |
| 063190602000 | Бетонная |
| 063190700000 | Воздуховоды |
| 063190701000 | Стальные |
| 063190702000 | Бетонные |
| 063190800000 | Распределительные чаши |
| 063190801000 | Железобетонные |
| 063190802000 | Бетонные |
| 063190900000 | Жиросборник |
| 063190901000 | Железобетонный |
| 063190902000 | Бетонный |
| 063191000000 | Иловая площадка |
| 063191100000 | Биофильтр |
| 063191200000 | Ороситель |
| 063191201000 | Из асбоцементных листов |
| 063191202000 | Из деревянных щитов |
| 063191300000 | Прочие элементы очистных сооружений |
| 063191301000 | Внутренние трубопроводы |
| 063191302000 | Наружные трубопроводы |
| 063191303000 | Будка |
| 063191304000 | Загрузка фильтров и дренажа |
| 063191305000 | Септик |
| 063191306000 | Песколовка |
| 063191307000 | Трубопроводы и воздуховоды аэротенка |
| 063191308000 | Фасонные части стальные |
| 063191309000 | Фильтроносные пластины |
| 063191310000 | Теплоизоляционная стенка |
| 063191311000 | Гидроизоляция |
| 063191312000 | Колосниковые решетки железобетонные |
| 063191313000 | Настил дощатый |
| 063191314000 | Стулья, шиберы и щиты деревянные |
| 063191315000 | Загрузка щебнем |
| 063191316000 | Грунтовая обваловка |
| 063200000000 | Гидротехнические и водохозяйственные сооружения |
| 063200100000 | Земляные работы |
| 063200101000 | Выемка |
| 063200102000 | Насыпь |
| 063200102010 | Напорная |
| 063200102020 | Безнапорная |
| 063200103000 | Полувыемка |
| 063200104000 | Полунасыпь |
| 063200105000 | Выравнивающий слой |
| 063200105010 | Из щебня |
| 063200105020 | Из гравия |
| 063200106000 | Противофильтрационная глиняная подушка |
| 063200107000 | Обратный фильтр |
| 063200107010 | Из щебня |
| 063200107020 | Из гравия |
| 063200107030 | Из песка |
| 063200108000 | Застойный дренаж |
| 063200200000 | Корневая часть сооружения |
| 063200201000 | Из монолитного бетона |
| 063200202000 | Насыпь из рефулированного грунта |
| 063200203000 | Тюфяк из хвороста |
| 063200204000 | Крепление тюфяка |
| 063200300000 | Подводная часть сооружения |
| 063200301000 | Из сборных железобетонных блоков |
| 063200302000 | Каменная наброска |
| 063200303000 | Каменная отсыпь |
| 063200304000 | Каменная кладка |
| 063200305000 | Бутобетонная кладка |
| 063200306000 | Из массивовой кладки |
| 063200307000 | Из рефулированного грунта |
| 063200400000 | Надводная часть сооружения |
| 063200401000 | Из монолитного бетона |
| 063200402000 | Из монолитного армированного бетона |
| 063200403000 | Из сборных железобетонных блоков |
| 063200404000 | Из массивовой кладки |
| 063200405000 | Из массивов гигантов |
| 063200406000 | Тонкостенные железобетонные конструкции |
| 063200407000 | Бутобетонная |
| 063200408000 | Каменная наброска |
| 063200409000 | Каменная отсыпь |
| 063200410000 | Каменная кладка |
| 063200411000 | Глинобетонные конструкции |
| 063200412000 | Из рефулированного грунта |
| 063200413000 | Из хворостяных тюфяков |
| 063200413010 | Из хвороста |
| 063200413020 | Прошивка сваями |
| 063200413030 | Пригрузка камнем |
| 063200414000 | Прижимные брусья деревянные |
| 063200415000 | Оттяжки металлические |
| 063200500000 | Ограждающая стенка |
| 063200501000 | Из монолитного железобетона |
| 063200502000 | Из монолитного бетона |
| 063200503000 | Из железобетонных плит |
| 063200504000 | Из железобетонного шпунта |
| 063200505000 | Из свай-оболочек |
| 063200506000 | Из труб-оболочек |
| 063200507000 | Из сборных оболочек большого диаметра |
| 063200508000 | Из стального шпунта |
| 063200509000 | Из стальных труб |
| 063200510000 | Из правильной массивовой кладки |
| 063200511000 | Из деревянного брусчатого шпунта |
| 063200512000 | Контрфорсы железобетонные |
| 063200513000 | Анкерное устройство |
| 063200513010 | Железобетонные плиты |
| 063200513020 | Железобетонные сваи |
| 063200513030 | Стальной шпунт |
| 063200513040 | Стальные анкерные тяги |
| 063200513050 | Плита из деревянных пластин |
| 063200513060 | Козловые деревянные сваи |
| 063200600000 | Заполнение надводных частей сооружений |
| 063200601000 | Бетонное |
| 063200602000 | Каменное ядро |
| 063200603000 | Каменная разгрузочная призма |
| 063200604000 | Песчаная засыпка |
| 063200700000 | Верхнее строение сооружения |
| 063200701000 | Каменное |
| 063200702000 | Бетонное |
| 063200703000 | Железобетонное |
| 063200704000 | Стальные балки |
| 063200705000 | Деревянное |
| 063200705010 | Деревянные балки |
| 063200705020 | Прогоны |
| 063200705030 | Лежни |
| 063200705040 | Насадки |
| 063200705050 | Фахбаумы |
| 063200705060 | Деревянные ряжи |
| 063200705070 | Полы дощатые |
| 063200706000 | Покрытие |
| 063200706010 | Деревянный настил |
| 063200706020 | Цементно-бетонное |
| 063200707000 | Надстройка железобетонная монолитная |
| 063200708000 | Пал железобетонный |
| 063200709000 | Бычки железобетонные |
| 063200710000 | Шапочный брус железобетонный |
| 063200711000 | Перильное ограждение |
| 063200712000 | Отбойные устройства |
| 063200713000 | Швартовные устройства |
| 063200800000 | Перегораживающие и регулирующие конструкции и устройства |
| 063200801000 | Плотина |
| 063200801010 | Земляная |
| 063200801020 | Ячеистая из железобетонных блоков |
| 063200801030 | Монолитная бетонная |
| 063200801040 | Бетонная с бутобетонным флютбетом |
| 063200801050 | Из бутовой кладки |
| 063200801060 | Каменно-набросная |
| 063200801070 | Деревянная |
| 063200801080 | Смешанная |
| 063200802000 | Струенаправляющая дамба каменная |
| 063200803000 | Водосбросы |
| 063200803010 | Бетонные |
| 063200803020 | Железобетонные |
| 063200803030 | Каменные |
| 063200804000 | Водовыпуски |
| 063200804010 | Бетонные |
| 063200804020 | Железобетонные |
| 063200804030 | Каменные |
| 063200804040 | Деревянные |
| 063200805000 | Флюгбет |
| 063200805010 | Бетонный |
| 063200805020 | Железобетонный |
| 063200806000 | Затворы с подъемниками |
| 063200806010 | Стальные |
| 063200806020 | Деревянные |
| 063200807000 | Ворота запорные деревянные |
| 063200807010 | Ригельные |
| 063200807020 | Стоечные |
| 063200900000 | Прочие элементы гидротехнических сооружений |
| 063200901000 | Переходной мостик |
| 063200902000 | Подъемная платформа |
| 063200903000 | Сопряжение с берегом |
| 063200904000 | Сопряжение с набережной |
| 063200905000 | Стальные диафрагмы |
| 063200906000 | Надолбы |
| 063200906010 | Бетонные |
| 063200906020 | Каменные |
| 063210000000 | Электротехническое оборудование |
| 063210100000 | Комплектные трансформаторные подстанции |
| 063210101000 | Вид КТП |
| 063210101010 | Однотрансформаторная |
| 063210101020 | Двухтрансформаторная |
| 063210102000 | Вид трансформатора |
| 063210102010 | Силовой |
| 063210102020 | Собственных нужд |
| 063210102030 | Автотрансформатор силовой |
| 063210102040 | Шунтирующий реактор |
| 063210103000 | Пуско-регулирующие устройства |
| 063210103010 | Предохранители |
| 063210103020 | Отделители |
| 063210103030 | Короткозамыкатели |
| 063210103040 | Перемычка "Н" |
| 063210103050 | Выключатель |
| 063210103060 | Пружинный привод |
| 063210103070 | Разрядник |
| 063210104000 | Прочие элементы КТП |
| 063210104010 | Порталы |
| 063210104020 | Шкафы отводящих линий |
| 063210104030 | Шкафы ввода |
| 063210104040 | Заземление |
| 063210200000 | Трансформаторы и автотрансформаторы силовые |
| 063210201000 | Трансформатор силовой |
| 063210202000 | Автотрансформатор силовой |
| 063210203000 | Вольтодобавочный трансформатор |
| 063210204000 | Шинопроводы трансформаторных порталов |
| 063210205000 | Шинный мост |
| 063210206000 | Ошиновки |
| 063210207000 | Конструкции гибких связей |
| 063210208000 | Кабельные каналы |
| 063210209000 | Установки пожаротушения |
| 063210210000 | Противопожарные стенки |
| 063210300000 | Комплектные распределительные устройства |
| 063210301000 | Шкаф |
| 063210302000 | Отходящие линии |
| 063210303000 | Кабельные каналы |
| 063210304000 | Заземление |
| 063210400000 | Открытые распределительные устройства |
| 063210401000 | Тип ОРУ |
| 063210401010 | Блочной схемы |
| 063210401020 | Блочной и мостиковой схемы |
| 063210401030 | Кольцевой схемы |
| 063210401040 | Со сборными шинами |
| 063210401050 | С выключателями |
| 063210402000 | Ячейки ОРУ |
| 063210402010 | Ячейка автотрансформатора по схеме "Шины - трансформатор" |
| 063210402020 | Ячейка обходного выключателя |
| 063210402030 | Ячейка секционного выключателя |
| 063210402040 | Ячейка отходящей линии по схеме "Шины - трансформатор" |
| 063210402050 | Ячейка отходящей линии, силового трансформатора и выключателей |
| 063210402060 | Ячейка с разрядниками без разъединителей |
| 063210402070 | Ячейка с разрядниками, присоединяемыми через разъединитель |
| 063210402080 | Ячейка с трансформаторами и разрядниками |
| 063210402090 | Ячейка силового трансформатора с отделителем |
| 063210402100 | Ячейка трансформаторов напряжения |
| 063220000000 | Прочие сооружения |
| 063220100000 | Дымовые трубы |
| 063220101000 | Зольный бункер |
| 063220101010 | Бетонный |
| 063220101020 | Кирпичный |
| 063220102000 | Ствол дымовой трубы |
| 063220102010 | Бетонный |
| 063220102020 | Кирпичный |
| 063220102030 | Стальной |
| 063220103000 | Оттяжки стальные |
| 063220104000 | Лестница стальная |
| 063220105000 | Грозозащита |
| 063220106000 | Светоограждение |
| 063220200000 | Паромные переправы |
| 063220201000 | Паром |
| 063220202000 | Благоустройство территории |
| 063220203000 | Павильоны |
| 063220204000 | Хозяйственный сарай |
| 063220205000 | Лебедочная |
| 063220206000 | Уборная |
| 063220207000 | Бычки |
| 063220208000 | Опора подъемного моста |
| 063220209000 | Подъемный мост |
| 063220210000 | Берегоукрепление |
| 063220211000 | Пирс для пассажиров |
| 063220212000 | Пешеходные мостики |
| 063220300000 | Установки газоснабжения |
| 063220301000 | Шкаф металлический |
| 063220302000 | Резервуар |
| 063220303000 | Баллоны |
| 063220304000 | Регуляторы давления газа |
| 063220305000 | Диафрагмы |
| 063220306000 | Трубная обвязка |
| 063220307000 | Предохранительные клапаны |
| 063220308000 | Запорная арматура |
| 063220309000 | Теплоизоляция |
| 063220400000 | Бассейны |
| 063220401000 | Розетки бассейна железобетонные монолитные |
| 063220402000 | Система наполнения и спуска воды |
| 063220402010 | Насос |
| 063220402020 | Трубопровод стальной |
| 063220402030 | Задвижка |
| 063220402040 | Вентиль |
| 063220402050 | Фильтр |
| 063230000000 | Прочие конструкции и элементы сооружений |
| 063230100000 | Путевой дренаж с засыпкой |
| 063230200000 | Площадки и лестницы |
| 063230300000 | Колодцы смотровые |
| 063230400000 | Запорно-ругулирующие устройства |
| 063230500000 | Газоходы |
| 063230600000 | Эстакады |
| 063230700000 | Резервуары |
| 063230800000 | Гидроизоляция |
| 063230900000 | Теплоизоляция |
| 063231000000 | Железобетонные конструкции |
| 063231100000 | Металлоконструкции |
| 063231200000 | Деревянные конструкции |
| 063231300000 | Каменные конструкции |
| 063231400000 | Обваловка грунтом |
| 063231500000 | Подушки щебеночные |
| 063231600000 | Засыпка песчаная |
| 063231700000 | Земляные работы |

Приложение 2

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Форма N 1

|  | Ресурсная смета для расчета НЦКР |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | код |  |
| на | наименование и техническая характеристика конструктивного решения |
| Измеритель: |  |  | Сметная стоимость |  | руб. |
|  |  |  | Нормативная трудоемкость |  | чел.ч |
| Составлена в уровне цен на 01.01.2010 |

| N | Обоснование | Наименование | Единица | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп. |  | работ и затрат | измерения | на единицу измерения | общее | единицы измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ... ... | ......... ......... | ........... ........... | ....... ....... | ....... ....... | ... ... | ....... ....... | ..... ..... |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  | X |
|  |  | в том числе: ФОТ для начисления накладных расходов и сметной прибыли |  |  |  |  | X |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | X |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | X |
| Составил |  |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |
| Проверил |  |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |

Приложение 3

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Формирование РТМ             Форма N 2

Ресурсный блок РТМ

| Для расчета НЦКР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | код |  |
| на |  |
|  | наименование и техническая характеристика конструктивного решения |
| Измеритель: |  |  |
| Составлен на основании ресурсной сметы |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (монтажников) | чел.-ч |  |
|  | Средний разряд работ | - |  |
|  | Материалы: |  |  |
| ... | ............................. | ............ |  |
| ... | ............................. | ............ |  |
|  | Машины и механизмы: |  |  |
| ... | ............................. | маш.-ч |  |
| ... | ............................. | маш.-ч |  |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |

| Составил |  |
| --- | --- |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |
| Проверил |  |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |

Форма N 3            Стоимостной блок РТМ

в уровне цен на 01.01.2010

| Для расчета НЦКР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | код |  |
| на |  |
|  | наименование и техническая характеристика конструктивного решения |
| Измеритель: |  |  |
| Составлен на основании ресурсного блока РТМ |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость в базисном уровне цен, руб. | Удельный вес материалов и машин, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы измерения | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Составил |  |
| --- | --- |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |
| Проверил |  |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |

Форма N 4            Стоимостной блок РТМ

в уровне цен на 01.01.2010

| для расчета НЦКР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | код |  |
| на |  |
|  | наименование и техническая характеристика конструктивного решения |

|  | Наименование | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: ___________ | ФОТ рабочих-строителей (монтажников) |  |
|  | Материалы (в т.ч. "прочие") |  |
|  | Машины и механизмы (в т.ч. "прочие") |  |
|  | в т.ч. ФОТ машинистов |  |
|  | Итого |  |
|  | НР (%) |  |
|  | СП (%) |  |
| Составлен на основании формы N 3 | Всего в базисном уровне цен |  |
| Код ресурса | Наимено- вание | Ед. измер. | Количество | Стоимость в уровне цен на 01.01.2010, руб. |
|  |  |  |  | единицы измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Составил |  |
| --- | --- |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |
| Проверил |  |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |

Форма N 5            Стоимостной блок РТМ

| в текущем уровне цен на |  |
| --- | --- |
|  | дата |

| для расчета НЦКР |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | код |  |
| на |  |
|  | наименование и техническая характеристика конструктивного решения |

|  | Наименование | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: ___________ | ФОТ рабочих-строителей (монтажников) |  |
|  | Материалы (в т.ч. "прочие") |  |
|  | Машины и механизмы (в т.ч. "прочие") |  |
|  | в т.ч. ФОТ машинистов |  |
|  | Итого |  |
|  | НР (%) |  |
|  | СП (%) |  |
|  | Всего в текущем уровне цен на ............. |  |

Составлен на основании формы N 4

| Код ресурса | Наимено- | Ед. измер. | Количество | Стоимость в текущем уровне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вание |  |  | цен на |  | , руб. |
|  |  |  |  |  | дата |  |
|  |  |  |  | единицы измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Составил |  |
| --- | --- |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |
| Проверил |  |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |

Приложение 4

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Пример разработки РТМ             Форма N 6            Ресурсная смета для расчета НЦКР 03-01-001-03 на устройство наружных стен из обыкновенного керамического кирпича средней сложности с укладкой железобетонных перемычек при высоте этажа до 4 м

|  | Сметная стоимость - 1173,23 руб. |
| --- | --- |
| Измеритель: м наружных стен | Нормативная трудоемкость - 6,52 чел.-ч |
| Составлена в уровне цен на 01.01.2010 |  |

| N | Шифр | Наименование работ | Единица | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | единичной расценки |  | измерения | на ед. измер. | общее | на ед. измер. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСН08-02-001-03 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м, 1 м кладки | 1 м кладки |  | 1 |  |  |
|  |  | НР (122%) = 66,96 руб. СП (80%) = 43,91 руб. |  |  |  |  |  |
|  | 1,1 | Средний разряд рабочих-строителей |  | 3,2 | 3,2 |  |  |
|  | 1 | Затраты труда | чел.-ч | 5,66 | 5,66 | 8,75 | 49,53 |
|  | 11 | Затраты труда рабочих, обслуживающих машины | чел.-ч | 0,4 | 0,4 | 13,4 | 5,36 |
|  |  | Итого оплата труда рабочих: |  |  |  |  | 49,53 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 86,51 | 34,60 |
|  |  | Итого машины: |  |  |  |  | 34, 60 |
|  | 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м | 0,0005 | 0,0005 | 1060 | 0,53 |
|  | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м | 0,241 | 0,241 | 521,4 | 125,66 |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,4 | 0,4 | 1758,2 | 703,28 |
|  | 411-0001 | Вода | м | 0,44 | 0,44 | 2,48 | 1,09 |
|  |  | Итого материалы: |  |  |  |  | 830,56 |
|  | 914,69 |
| 2 | ГЭСН08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий НР (122%) = 2,99 руб. СП (80%) = 1,96 руб. | 1 т метали- ческих изделий |  | 0,00481 |  |  |
|  | 1, 1 | Средний разряд рабочих-строителей |  | 2,2 | 2, 2 |  |  |
|  | 1 | Затраты труда | чел.-ч | 63,73 | 0,3065413 | 7,96 | 2,44 |
|  | 11 | Затраты труда рабочих, обслуживающих машины | чел.-ч | 0,23 | 0,0011063 | 13,36 | 0,01 |
|  |  | Итого оплата труда рабочих: |  |  |  |  | 2,44 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0011063 | 86,51 | 0,10 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0, 0014911 | 87,23 | 0,13 |
|  |  | Итого машины: |  |  |  |  | 0,23 |
|  | 204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 1 | 0,00481 | 7250 | 34,87 |
|  |  | Итого материалы: |  |  |  |  | 34,87 |
|  | 37,54 |
| 3 | 204-0045 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 4 мм | т | 1 | 0, 00481 | 4723,94 | 22,72 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 22,72 |
| 4 | ГЭСН07-05-007-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций | 100 шт. сборных конструк- ций |  | 0,0059 |  |  |
|  |  | НР (155%) = 2,52 руб. СП (100%) = 1,63 руб |  |  |  |  |  |
|  | 1,1 | Средний разряд рабочих-строителей |  | 3,2 | 3,2 |  |  |
|  | 1 | Затраты труда | чел.-ч | 17,61 | 0,103899 | 8,75 | 0,91 |
|  | 11 | Затраты труда рабочих, обслуживающих, машины | чел.-ч | 9,08 | 0,053572 | 13,4 | 0,72 |
|  |  | Итого оплата труда рабочих: |  |  |  |  | 0,91 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 9,08 | 0,053572 | 86,51 | 4,63 |
|  |  | Итого машины: |  |  |  |  | 4,63 |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м | 0,25 | 0,001475 | 521,5 | 0,77 |
|  |  | Итого материалы: |  |  |  |  | 0,77 |
| 6,31 |
| 5 | 403-9020 | (М) (07-05-007-10) Конструкции сборные железобетонные, шт. | шт. |  | 1 |  |  |
|  | 403-0486 | Перемычки железобетонные | м | 0, 03 | 0,03 | 2400 | 72, 00 |
|  |  | Итого материалы: |  |  |  |  | 72,00 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  | 1053,26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 72,47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 47,50 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1173,23 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  | 1173,23 |
|  |  | В том числе накладные расходы |  |  |  |  | 72,47 |
|  |  | В том числе сметная прибыль |  |  |  |  | 47,50 |

| Составил |  |
| --- | --- |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |
| Проверил |  |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |

Форма N 7            Ресурсный блок РТМ для расчета НЦКР 03-01-001-03

| на | Устройство наружных стен из обыкновенного керамического кирпича |
| --- | --- |
|  | средней сложности с укладкой железобетонных перемычек при высоте |
|  | этажа до 4 м |  |

Измеритель: м наружных стен

| Код | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч | 6,07 |
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,4 |
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м | 0,241 |
| 403-0486 | Перемычки железобетонные | м | 0,03 |
| 204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 0,00481 |
| 204-0045 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 4 мм | т | 0,00481 |
| 411-0001 | Вода | м | 0,44 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м | 0,001475 |
| 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м | 0,0005 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,4546783 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0014911 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,455 |

Форма N 8            Формирование стоимостного блока РТМ в базисном уровне на 01.01.2010 для расчета НЦКР 03-01-001-03

|  | на | Устройство наружных стен из обыкновенного керамического кирпича |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средней сложности с укладкой железобетонных перемычек при высоте |  |
|  |  | этажа до 4 м |  |

Средний разряд 3,1

Измеритель: м наружных стен средней сложности

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость в базисном уровне цен, руб. | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы измерения | общая | материалов и машин, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч | 6,07 | 8,71 | 52,87 |  |
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,4 | 1758,2 | 703,28 | 73,19 |
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м | 0,241 | 521,40 | 125,66 | 13,08 |
| 403-0486 | Перемычки железобетонные | м | 0,03 | 2400,00 | 72,00 | 7,49 |
| 204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 0,00481 | 7250,00 | 34,87 | 3,63 |
| 204-0045 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 4 мм | т | 0,00481 | 4723,94 | 22,72 | 2,36 |
| 411-0001 | Вода | м | 0,44 | 2,48 | 1,09 | 0,11 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м | 0,001475 | 521,50 | 0,77 | 0,08 |
| 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м | 0,0005 | 1060,00 | 0,53 | 0,06 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,4546783 | 86,51 | 39,33 | 99,67 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0014911 | 87,23 | 0,13 | 0,33 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,455 | 13,40 | 6,10 |  |

Форма N 9             Формирование РТМ в базисном уровне цен на 01.01.2010 для расчета НЦКР 03-01-001-03

|  | Наименование | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| на | Устройство наружных стен из обыкновенного | ФОТ рабочих- | 52,87 |
|  | керамического кирпича средней сложности с | строителей |  |
|  | укладкой железобетонных перемычек при | (монтажников) |  |
|  | высоте этажа до 4 м |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. "прочие") | 960,92 |
|  | Машины (в т.ч. "прочие") | 39,46 |
| Средний разряд 3,1 | В т.ч. ФОТ машинистов | 6,10 |
|  | Итого | 1053,26 |
|  | НР (%) - 122,9 | 72,47 |
|  | СП (%) - 80,54 | 47,50 |
| Измеритель: м наружных стен | Всего в базисном уровне цен | 1173,23 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измер. | Количество | Стоимость в базисном уровне цен, руб. | Удельный вес мате- риалов и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы измерения | общая | машин, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч | 6,07 | 8,71 | 52,87 |  |
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,4 | 1758,20 | 703,28 | 73,19 |
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м | 0,241 | 521,40 | 125,66 | 13,08 |
| 403-0486 | Перемычки железобетонные | м | 0,03 | 2400,00 | 72,00 | 7,49 |
| 900-0001 | Прочие материалы | руб. | 59,98 | - | 59,98 | 6,24 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,454678 | 86,51 | 39,33 | 99,67 |
| 900001 | Прочие машины | руб. | 0,13 | - | 0,13 | 0,33 |
| 2 | Затраты труда машиниста | чел.-ч | 0,455 | 13,40 | 6,10 |  |

Форма N 10             Формирование РТМ в текущем уровне цен на________

|  |  | дата |  |
| --- | --- | --- | --- |

для расчета НЦКР 03-01-001-03

|  | Наименование | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| на | Устройство наружных стен из обыкновенного | ФОТ рабочих- |  |
|  | керамического кирпича средней сложности с | строителей | 833,11 |
|  | укладкой железобетонных перемычек при | (монтажников) |  |
|  | высоте этажа до 4 м |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. "прочие") | 3883,25 |
|  | Машины (в т.ч. "прочие") | 188,18 |
| Средний разряд 3,1 | В т.ч. ФОТ машинистов | 96,66 |
|  | Итого | 4904,54 |
|  | НР (%) - 122,9x0,94 =115,53 | 1074,13 |
|  | СП (%) - 80,54 | 748,88 |
| Измеритель: м наружных стен | Всего в текущем уровне цен на .... | 6727,54 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измер. | Количество | Стоимость в базисном уровне цен, руб. | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы измерения | общая | материалов и машин, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда | чел.-ч | 6,07 | 137,24 | 833,11 |  |
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,4 | 6850,07 | 2740,03 | 70,56 |
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м | 0,241 | 2350,00 | 566,35 | 14,58 |
| 403-0486 | Перемычки железобетонные | м | 0,03 | 9424,84 | 282,75 | 7,28 |
| 900-0001 | Прочие материалы | руб. | 294,12 | - | 294,12 | 7,57 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,454678 | 412,48 | 187,55 | 99,66 |
| 900001 | Прочие машины | руб. | 0,63 | - | 0,63 | 0,34 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,455 | 212,37 | 96,56 |  |

Приложение 5

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Номенклатура подлежащих разработке сборников НЦКР объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

| N сборника | Краткое обозначение сборника | Наименование сборника | Полное кодовое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | НЦКР 01-2010 | Фундаменты | НЦКР 81-02-01-2010 |
| 02 | НЦКР 02-2010 | Каркас | НЦКР 81-02-02-2010 |
| 03 | НЦКР 03-2010 | Стены | НЦКР 81-02-03-2010 |
| 04 | НЦКР 04-2010 | Перегородки | НЦКР 81-02-04-2010 |
| 05 | НЦКР 05-2010 | Перекрытие, покрытие | НЦКР 81-02-05-2010 |
| 06 | НЦКР 06-2010 | Лестницы | НЦКР 81-02-06-2010 |
| 07 | НЦКР 07-2010 | Крыша, кровля | НЦКР 81-02-07-2010 |
| 08 | НЦКР 08-2010 | Полы | НЦКР 81-02-08-2010 |
| 09 | НЦКР 09-2010 | Проемы | НЦКР 81-02-09-2010 |
| 10 | НЦКР 10-2010 | Внутренняя отделка | НЦКР 81-02-10-2010 |
| 11 | НЦКР 11-2010 | Прочие конструктивные решения | НЦКР 81-02-11-2010 |
| 12 | НЦКР 12-2010 | Отопление | НЦКР 81-02-12-2010 |
| 13 | НЦКР 13-2010 | Водопровод и канализация | НЦКР 81-02-13-2010 |
| 14 | НЦКР 14-2010 | Газоснабжение | НЦКР 81-02-14-2010 |
| 15 | НЦКР 15-2010 | Вентиляция и кондиционирование | НЦКР 81-02-15-2010 |
| 16 | НЦКР 16-2010 | Электроснабжение | НЦКР 81-02-16-2010 |
| 17 | НЦКР 17-2010 | Слаботочные устройства | НЦКР 81-02-17-2010 |
| 18 | НЦКР 18-2010 | Прочие инженерные системы | НЦКР 81-02-18-2010 |
| 19 | НЦКР 19-2010 | Системы безопасности | НЦКР 81-02-19-2010 |
| 20 | НЦКР 20-2010 | Технологические трубопроводы | НЦКР 81-02-20-2010 |
| 21 | НЦКР 21-2010 | Водопровод и канализация- наружные сети | НЦКР 81-02-21-2010 |
| 22 | НЦКР 22-2010 | Автодороги | НЦКР 81-02-22-2010 |
| 23 | НЦКР 23-2010 | Озеленение | НЦКР 81-02-23-2010 |
| 24 | НЦКР 24-2010 | Малые архитектурные формы | НЦКР 81-02-24-2010 |
| 25 | НЦКР 25-2010 | Тепловые сети | НЦКР 81-02-25-2010 |

Приложение 6

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             ОФОРМЛЕНИЕ

ОБЛОЖЕК, ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ, ПЕРВЫХ СТРАНИЦ И ТЕХНИЧЕСКИХ

ЧАСТЕЙ СБОРНИКОВ НЦКР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКРУПНЁННЫЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

НЦКР-81-02-06-2010

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

НЦКР 06-2010

СБОРНИК N 06

ПЕРЕГОРОДКИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКРУПНЁННЫЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

НЦКР-81-02-06-2010

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

НЦКР 06-2010

СБОРНИК N 06

ПЕРЕГОРОДКИ

Издание официальное

Москва 2010

Государственные укрупненные сметные нормативы. Нормативы цены конструктивных решений НЦКР 06-2010

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

РАЗРАБОТАНЫ:

Замечания и предложения по дальнейшему совершенствованию Сборника следует направлять по адресу:

Телефоны для консультаций:

для заявок:

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без письменного разрешения ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов"

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

НЦКР 06-2010

Перегородки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(далее - текст)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТНЦКР 81-02-06-2010

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ТНЦКР 06-2010

СБОРНИК N 06

ПЕРЕГОРОДКИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Астрахань 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТНЦКР-81-02-06-2010

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ТНЦКР 06-2010

СБОРНИК N 06

ПЕРЕГОРОДКИ

Издание официальное

Астрахань 2010

Территориальные укрупнённые сметные нормативы. Нормативы цены конструктивных решений (ТНЦКР)

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

РАЗРАБОТАНЫ:

Замечания и предложения по дальнейшему совершенствованию Сборника следует направлять по адресу:

Телефоны для консультаций:

для заявок:

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без письменного разрешения органа исполнительной власти субъекта РФ по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ТНЦКР 06-2010

Перегородки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(далее - текст)

ОТРАСЛЕВЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

(Наименование отрасли)

ОНЦКР 81-02-22-2010

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ОНЦКР 22-2010

СБОРНИК N 22

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2010

ОТРАСЛЕВЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

(Наименование отрасли)

ОНЦКР 81-02-22-2010

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ОНЦКР 22-2010

СБОРНИК N 22

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Издание официальное

Москва 2010

Отраслевые укрупнённые сметные нормативы. Нормативы цены конструктивных решений (ОНЦКР)

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

РАЗРАБОТАН:

Замечания и предложения по дальнейшему совершенствованию Сборника следует направлять по адресу:

Телефоны для консультаций:

для заявок:

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без письменного разрешения отраслевого ведомства по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации.

ОТРАСЛЕВЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

(Наименование отрасли)

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ОНЦКР 22-2010

Автомобильные дороги

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(далее - текст)

Приложение 7

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Форма N 11

| Таблица НЦКР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | наименование |

Состав работ:

| Код норматива | Наименование | Норматив цены на 01.01.2010 (руб.) |
| --- | --- | --- |

| Измеритель: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Поправки | Норматив цены на 01.01.2010 (руб.) |
| --- | --- |
| Расширение кода | Наименование | К нормативу (код) | К нормативу (код) |

Примечание: Нормативы НЦКР в уровне цен на 01.01.2010 приводятся в справочном порядке.

Приложение 8

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Примеры оформления таблиц НЦКР* _______________ * Показатели условные.

Форма N 12           Таблица НЦКР 01-02-001 Устройство фундаментов ленточных монолитных

Состав работ:

| 01. Устройство подстилающего слоя из песка. 02. Устройство бетонной подготовки. 03. | Код норматива | Наименование | Норматив цены на 01.01.2010 (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство фундаментов ленточных монолитных. 04. Устройство гидроизоляции | 01-02-001-01 | 100 м фундаментов бетонных | 529303 |
| вертикальной и горизонтальной. | 01-02-001-02 | 100 м фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 722106 |
|  | 01-02-001-03 | 100 м фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | 670347 |

Измеритель: 100 м фундаментов

| Поправки: | Норматив цены на 01.01.2010 (руб.) |
| --- | --- |
| Расширение кода | Наименование | 01-02-001-01 | 01-02-001-02 |
|  | Исключать при замене бетона тяжелого класса В15 (М200) на бетон тяжелый класса: |  |  |
| -01 | В7,5 (М100) | 46894 | 46655 |
| -02 | В12,5 (М150) | 23500 | 23380 |
|  | Добавлять при замене бетона тяжелого класса В15 (М200) на бетон тяжелый класса: |  |  |
| -03 | В20 (М250) | 1174 | 1169 |
| -04 | В22,5 (М300) | 1113 | 1108 |
| -05 | В25 (М350) | 20076 | 19974 |
| -06 | В30 (М400) | 50713 | 50454 |
| -07 | Добавлять при увеличении арматуры на каждые последующие 50 кг/100 м монолитного фундамента |  | 3339 |

Форма N 13

| Таблица НЦКР 07-01-005 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя из техноэласта |
| --- | --- |

Состав конструкции:

| Техноэласт в 2 слоя |  | Код норматива | Наименование | Норматив цены на 01.01.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огрунтовка праймером |  |  |  | (руб.) |
| Армированная цементно-песчаная тяжка h = 40 мм |  | 07-01-005-01 | Кровля по стяжке цементно-песчаной с теплоизоляцией из плит ПСБС толщиной 120 мм | 208579 |
| Теплоизоляция |  | 07-01-005-02 | Кровля по стяжке цементно-песчаной с теплоизоляцией | 220041 |
| Пароизоляция 1 слой из бикроста |  |  | из керамзитового гравия толщиной 300 мм |  |
| Затирка цементно-песчаная |  | 07-01-005-03 | Кровля по стяжке цементно-песчаной с теплоизоляцией | 165008 |
| Плита перекрытия |  |  | из легкого бетона толщиной 75 мм |  |
|  |  | 07-01-005-04 | Кровля по стяжке цементно- | 167519 |
|  |  |  | песчаной с теплоизоляцией из плит Rockwool толщиной120 мм |  |

Измеритель: 100 м кровли

| Поправки: | Норматив цены на 01.01.2010 (руб.) |
| --- | --- |
| Расширение кода | Наименование | 07-01-005-01 | 07-01-005-02 |
|  | При устройстве защитных слоев добавлять к расценке на: |  |  |
| -01 | защиту слоем бетона толщиной 50 мм | 13523 | 13523 |
| -02 | огнезащиту бутилкаучуковой мастикой с добавлением 10% пудры алюминиевой | 39009 | 39009 |
|  | При изменении толщины конструктивных слоев добавлять или исключать к расценке на: |  |  |
| -03 | стяжку цементно-песчаную толщиной 10 мм | 6173 | 6173 |
| -04 | слой оклеечной гидроизоляции из бикроста | 13361 | 13361 |
| -05 | теплоизоляцию плитами ПСБС толщиной 10 мм | 5063 | - |
| -06 | слой гравия керамзитового толщиной 10 мм | - | 2981 |
| -07 | слой легкого бетона толщиной 10 мм | - | - |
| -08 | теплоизоляцию плитами Rockwool толщиной 50 мм | - | 13523 |

Приложение 9

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Классификатор объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

| Обозначение | Измеритель | Наименование объектов |
| --- | --- | --- |
| НЦС 01-2010 |  | Жилые |
|  |  | Жилые здания |
| Раздел 1 | м общей | Малоэтажные усадебного типа и таунхаусы |
| Раздел 2 | площади квартир | Средней этажности (2-5 этажей) |
| Раздел 3 |  | Многоэтажные (6-10 этажей) |
| Раздел 4 |  | Повышенной этажности (11-16 этажей) |
| Раздел 5 |  | Высотные (более 16 этажей) |
| НЦС 02-2010 |  | Нежилые |
|  |  | Общественные |
|  |  | Административные здания |
| Раздел 1 | м | Административные здания |
| Раздел 2 |  | Здания правосудия |
| Раздел 3 |  | Бизнес-центры |
| Раздел 4 |  | Здания общественных организаций |
| Раздел 5 | 1 машино-место | Пожарные депо |
| НЦС 03-2010 |  | Объекты народного образования |
| Раздел 1 | 1 место | Дошкольные образовательные учреждения |
|  |  | Детские сады до 50 мест |
|  |  | Детские сады до 75 мест |
|  |  | Детские сады до 100 мест |
|  |  | Детские сады до 125 мест |
|  |  | Детские сады до 150 мест |
|  |  | Детские сады до 175 мест |
|  |  | Детские сады до 200 мест |
|  |  | Детские сады до 225 мест |
|  |  | Детские сады до 250 мест |
|  |  | Детские сады до 275 мест |
|  |  | Детские сады до 300 мест |
|  |  | Детские сады свыше 300 мест |
| Раздел 2 | 1 учащийся | Школы |
|  |  | Школы до 100 мест |
|  |  | Школы до 150 мест |
|  |  | Школы до 200 мест |
|  |  | Школы до 250 мест |
|  |  | Школы до 300 мест |
|  |  | Школы до 350 мест |
|  |  | Школы до 400 мест |
|  |  | Школы до 450 мест |
|  |  | Школы до 500 мест |
|  |  | Школы до 600 мест |
|  |  | Школы до 700 мест |
|  |  | Школы до 800 мест |
|  |  | Школы до 900 мест |
|  |  | Школы до 1000 мест |
|  |  | Школы свыше 1000 мест |
|  |  | Школы с бассейном |
|  |  | Школы с бассейном до 350 мест |
|  |  | Школы с бассейном до 600 мест |
|  |  | Школы с бассейном до 900 мест |
|  |  | Школы с бассейном свыше 900 мест |
| Раздел 2 | 1 учащийся | Школы-интернаты |
|  |  | Школы-интернаты до 100 мест |
|  |  | Школы-интернаты до 150 мест |
|  |  | Школы-интернаты до 200 мест |
|  |  | Школы-интернаты до 250 мест |
|  |  | Школы-интернаты до 300 мест |
|  |  | Школы-интернаты до 400 мест |
|  |  | Школы-интернаты до 700 мест |
| Раздел 3 | 1 учащийся | Учреждения начального профессионального образования |
|  |  | Профессионально-технические училища до 150 мест |
|  |  | Профессионально-технические училища до 300 мест |
|  |  | Профессионально-технические училища до 500 мест |
| Раздел 4 | 1 учащийся | Учреждения среднего профессионального образования |
|  |  | Музыкальные школы до 150 мест |
|  |  | Школы искусств до 300 мест |
|  |  | Центры среднего образования до 700 мест |
| Раздел 5 | 1 учащийся | Учреждения высшего профессионального образования |
|  |  | Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 450 мест |
|  |  | Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 500 мест |
|  |  | Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 600 мест |
|  |  | Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 900 мест |
|  |  | Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 2500 мест |
| НЦС 04-2010 |  | Здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения |
| Раздел 1 | 1 койко-место | Больницы |
|  |  | Больницы до 100 койко-мест |
|  |  | Больницы до 200 койко-мест |
|  |  | Больницы свыше 200 койко-мест |
| Раздел 2 | 1 койко-место | Детские больницы |
|  |  | Детские больницы до 100 койко-мест |
|  |  | Детские больницы до 200 койко-мест |
|  |  | Детские больницы свыше 200 койко-мест |
| Раздел 3 | 1 койко-место | Лечебные корпуса больниц |
|  |  | Лечебные корпуса больниц до 50 койко-мест |
|  |  | Лечебные корпуса больниц до 100 койко-мест |
|  |  | Лечебные корпуса больниц до 150 койко-мест |
|  |  | Лечебные корпуса больниц свыше 200 койко-мест |
| Раздел 4 | 1 койко-место | Родильные дома |
|  |  | Родильные дома до 25 койко-мест |
|  |  | Родильные дома до 50 койко-мест |
|  |  | Родильные дома до 75 койко-мест |
|  |  | Родильные дома до 100 койко-мест |
|  |  | Родильные дома до 150 койко-мест |
| Раздел 5 | 1 койко-место | Диспансеры |
|  |  | Диспансеры до 50 койко-мест |
|  |  | Диспансеры до 150 койко-мест |
|  |  | Диспансеры до 200 койко-мест |
| Раздел 6 | 1 койко-место | Перинатальные центры |
|  |  | Перинатальные центры до 50 койко-мест |
| Раздел 7 | 1 посещение в смену | Поликлиники |
|  |  | Поликлиники до 50 посещений в смену |
|  |  | Поликлиники до 75 посещений в смену |
|  |  | Поликлиники до 125 посещений в смену |
| Раздел 7 | 1 посещение в смену | Поликлиники до 150 посещений в смену |
|  |  | Поликлиники до 200 посещений в смену |
|  |  | Поликлиники до 300 посещений в смену |
|  |  | Поликлиники до 400 посещений в смену |
|  |  | Поликлиники до 500 посещений в смену |
|  |  | Поликлиники до 1000 посещений в смену |
| Раздел 8 | 1 посещение в смену | Амбулатория |
|  |  | Амбулатория до 50 посещений в смену |
| Раздел 9 | 1 посещение в смену | Фельдшерско-акушерский пункт |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт до 50 посещений в смену |
| Раздел 10 | 1 выезд в смену | Станции скорой медицинской помощи |
|  |  | Станции скорой медицинской помощи до 50 выездов в смену |
|  |  | Станции скорой медицинской помощи до 100 выездов в смену |
|  |  | Станции скорой медицинской помощи до 200 выездов в смену |
| Раздел 11 | 1 койко-место | Госпитали для ветеранов войн |
|  |  | Госпитали для ветеранов войн до 50 койко-мест |
|  |  | Госпитали для ветеранов войн до 100 койко-мест |
|  |  | Госпитали для ветеранов войн свыше 200 койко-мест |
| Раздел 12 | 1 койко-место | Здания домов для престарелых и инвалидов |
|  |  | Здания домов для престарелых и инвалидов до 50 койко-мест |
|  |  | Здания домов для престарелых и инвалидов до 75 койко-мест |
|  |  | Здания домов для престарелых и инвалидов до 200 койко-мест |
|  |  | Здания домов для престарелых и инвалидов свыше 200 койко-мест |
| НЦС 05-2010 |  | Спортивные здания и сооружения |
| Раздел 1 | 1 место | Спортивные комплексы с ледовыми аренами |
|  |  | Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 250 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 400 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 600 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 900 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1100 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1500 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 2500 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 3500 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 8500 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с ледовыми аренами свыше 8500 мест |
| Раздел 2 | 1 место | Физкультурно-оздоровительные комплексы |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные комплексы до 150 мест |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные комплексы до 200 мест |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные комплексы до 250 мест |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные комплексы до 300 мест |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные комплексы до 350 мест |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные комплексы до 450 мест |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные комплексы до 550 мест |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные комплексы до 1100 мест |
| Раздел 3 | 1 место | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами |
|  |  | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами до 150 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами до 200 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами до 250 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами до 600 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами до 1500 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами до 3000 мест |
|  |  | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами до 7500 мест |
| Раздел 4 | 1 место | Дворцы спорта |
|  |  | Дворцы спорта до 200 мест |
|  |  | Дворцы спорта до 800 мест |
|  |  | Дворцы спорта до 1100 мест |
|  |  | Дворцы спорта до 2500 мест |
|  |  | Дворцы спорта до 8500 мест |
| Раздел 5 | 1 место | Катки |
|  |  | Катки до 200 мест |
|  |  | Катки до 400 мест |
|  |  | Катки до 600 мест |
|  |  | Катки до 1000 мест |
| Раздел 6 | 1 место | Стадионы |
|  |  | Стадионы до 500 мест |
|  |  | Стадионы до 2000 мест |
|  |  | Стадионы до 5000 мест |
| Раздел 7 | 1 место | Открытые отдельные и комплексные сооружения |
|  |  | Лыжероллерные трассы длиной 2 км (до 30 мест на стрельбище) |
| Раздел 8 | 1 посещение в смену | Крытые отдельные и комплексные сооружения Универсальные комплексы до 100 посещений в смену Универсальные комплексы свыше 100 посещений в смену |
|  | 1 место | Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом до 2000 мест |
|  |  | Крытые спортивные центры до 3500 мест |
| Раздел 9 | 1 посещение в смену | Плавательные бассейны |
|  |  | Плавательные бассейны до 55 посещений в смену |
| НЦС 06-2010 |  | Объекты культуры |
| Раздел 1 | 1 место | Дома культуры |
| Раздел 2 |  | Цирки |
| Раздел 3 | 1 кв.м | Музеи |
| Раздел 4 | 1 тыс. томов книг | Библиотеки |
| НЦС 07-2010 |  | Железные дороги |
| Отдел 1. | 1 км. ж.д. пути | Железнодорожные пути однопутные колеей 1520 мм |
| Раздел 1 |  | Грунты 1-2 группы. |
| Раздел 2 |  | Грунты 3-5 группы. |
| Раздел 3 |  | Грунты 6 группы. |
| Отдел 2. | 1 км. ж.д. пути | Железнодорожные пути двухпутные колеей 1520 мм |
| Раздел 1 |  | Грунты 1-2 группы. |
| Раздел 2 |  | Грунты 3-5 группы. |
| Отдел 3. | 1 км. ж.д. пути | Устройство вторых железнодорожных путей колеей 1520 мм |
| Раздел 1 |  | Грунты 1-2 группы. |
| Раздел 2 |  | Грунты 3-5 группы. |
| Отдел 4. | 1 км. ж.д. пути | Мосты железнодорожные |
| Раздел 1 |  | Мосты железнодорожные с железобетонными пролетными строениями |
| Раздел 2 |  | Мосты железнодорожные с металлическими пролетными строениями |
| НЦС 08-2010 |  | Автомобильные дороги |
| Отдел 1. | 1 км дороги | Автомобильные дороги общего пользования |
| Раздел 1 |  | Автодороги I категории. |
| Раздел 2 |  | Автодороги II категории. |
| Раздел 3 |  | Автодороги III категории. |
| Раздел 4 |  | Автодороги IV категории. |
| Раздел 5 |  | Автодороги V категории. |
| Отдел 2. | 1 км дороги | Улично-дорожная сеть населенных пунктов |
| Раздел 1 |  | Магистральные дороги. |
| Раздел 2 |  | Магистральные улицы общегородского значения. |
| Раздел 3 |  | Магистральные улицы районного значения. |
| Раздел 4 |  | Улицы и дороги местного значения. |
| Раздел 5 |  | Проезды. |
| Раздел 6 |  | Пешеходные улицы. |
| Раздел 7 |  | Велосипедные дорожки. |
| Раздел 8 |  | Улицы и дороги сельского значения. |
| НЦС 09-2010 |  | Мосты и путепроводы |
| Отдел 1. | м | Мосты |
| Раздел 1 |  | Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями. |
| Раздел 2 |  | Мосты с монолитными железобетонными пролетными строениями. |
| Раздел 3 |  | Мосты со сталежелезобетонными пролетными строениями. |
| Раздел 4 |  | Мосты с металлическими пролетными строениями. |
| Отдел 2. | м | Путепроводы |
| Раздел 1 |  | Путепроводы со сборными железобетонными пролетными строениями. |
| Раздел 2 |  | Путепроводы с монолитными железобетонными пролетными строениями. |
| Раздел 3 |  | Путепроводы со сталежелезобетонными пролетными строениями. |
| Раздел 4 |  | Путепроводы с металлическими пролетными строениями. |
| НЦС 10-2010 |  | Тоннели и метрополитены |
| Раздел 1 | м | Тоннели и путепроводы. |
|  |  | Городской транспортный открытый тоннель с 4 путепроводами. |
|  |  | 4 эстакад-съездов с тоннелем закрытого типа. |
| Раздел 2 | м | Линии метрополитенов. |
|  |  | Линии метрополитена протяженностью 6, 6 км на 4 станции. |
|  |  | Линии метрополитена протяженностью 19,58 км на 7 станций. |
|  |  | Линии метрополитена протяженностью 4,46 км на 2 станции. |
| НЦС 11-2010 |  | Наружные сети связи |
| Раздел 1 | 1 км трассы | Внешние инженерные сети связи, подземная прокладка в траншее. |
| Раздел 2 |  | Внешние инженерные сети связи, подземная прокладка с устройством канализации из полиэтиленовых труб. |
| Раздел 3 |  | Воздушные сети связи по деревянным столбам. |
| Раздел 4 |  | Воздушные сети связи по бетонным столбам. |
|  | Городское коммунальное хозяйство |
| НЦС 12-2010 |  | Наружные электрические сети |
| Раздел 1 | 1 км трассы | Подземные электрические сети. |
| Раздел 2 |  | Воздушные электрические сети. |
| Раздел 3 |  | Сети наружного освещения. |
| НЦС 13-2010 |  | Наружные тепловые сети |
| Раздел 1 | 1 км трассы | Трубопроводы теплоснабжения в непроходных каналах (сборных железобетонных лотках). |
| Раздел 2 |  | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения. |
| Раздел 3 |  | Надземная прокладка наружных тепловых сетей. |
| НЦС 14-2010 |  | Сети водоснабжения и канализации наружные |
| Раздел 1 | 1 км трассы | Сети водоснабжения из асбестоцементных труб. |
| Раздел 2 |  | Сети канализации из асбестоцементных труб. |
| Раздел 3 |  | Сети водоснабжения из чугунных труб. |
| Раздел 4 |  | Сети канализации из чугунных труб. |
| Раздел 5 |  | Сети водоснабжения из стальных труб. |
| Раздел 6 |  | Сети водоснабжения из железобетонных труб. |
| Раздел 7 | 1 км трассы | Сети канализации из железобетонных труб. |
| Раздел 8 |  | Сети канализации из бетонных труб. |
| Раздел 9 |  | Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб. |
| Раздел 10 |  | Сети канализации из полиэтиленовых труб. |
| Раздел 11 |  | Сети канализации из керамических труб. |
| НЦС 15-2010 |  | Сети газоснабжения |
| Раздел 1 | 1 км трассы | Внешние инженерные сети газоснабжения из стальных труб, подземная прокладка. |
| Раздел 2 |  | Внешние инженерные сети газоснабжения из стальных труб, воздушная прокладка. |
| Раздел 3 |  | Внешние инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовых труб. |
| Городское благоустройство |
| НЦС 16-2010 |  | Малые архитектурные формы (МАФ) |
| Раздел 1 | 1 шт | МАФ для детских дошкольных учреждений |
| Раздел 2 |  | МАФ для общеобразовательных учреждений |
| Раздел 3 |  | МАФ для благоустройства жилых микрорайонов |
| НЦС 17-2010 |  | Озеленение |
| Раздел 1 | 1 га | Крупные города (с населением более 500 тыс. чел. до 100 тыс.чел.) |
| Раздел 2 |  | Средние города (с населением от 50 тыс.чел. до 100 тыс.чел.) |
| Раздел 3 |  | Малые города (с населением до 50 тыс. чел.) |
| Раздел 4 |  | Курортные города |

Приложение 10

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497       Номенклатура подлежащих разработке сборников НЦС объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

| N сборника | Краткое обозначение сборника | Наименование сборника | Полное кодовое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | НЦС 01-2010 | Жилые здания | НЦС 81-02-01-2010 |
| 02 | НЦС 02-2010 | Административные здания | НЦС 81-02-02-2010 |
| 03 | НЦС 03-2010 | Объекты народного образования | НЦС 81-02-03-2010 |
| 04 | НЦС 04-2010 | Объекты здравоохранения | НЦС 81-02-04-2010 |
| 05 | НЦС 05-2010 | Спортивные здания и сооружения | НЦС 81-02-05-2010 |
| 06 | НЦС 06-2010 | Объекты культуры | НЦС 81-02-06-2010 |
| 07 | НЦС 07-2010 | Железные дороги | НЦС 81-02-07-2010 |
| 08 | НЦС 08-2010 | Автодороги | НЦС 81-02-08-2010 |
| 09 | НЦС 09-2010 | Мосты и путепроводы | НЦС 81-02-09-2010 |
| 10 | НЦС 10-2010 | Тоннели и метрополитены | НЦС 81-02-10-2010 |
| 11 | НЦС 11-2010 | Наружные сети связи | НЦС 81-02-11-2010 |
| 12 | НЦС 12-2010 | Наружные электрические сети | НЦС 81-02-12-2010 |
| 13 | НЦС 13-2010 | Наружные тепловые сети | НЦС 81-02-13-2010 |
| 14 | НЦС 14-2010 | Сети водоснабжения и канализации | НЦС 81-02-14-2010 |
| 15 | НЦС 15-2010 | Сети газоснабжения | НЦС 81-02-15-2010 |
| 16 | НЦС 16-2010 | Малые архитектурные формы | НЦС 81-02-16-2010 |
| 17 | НЦС 17-2010 | Озеленение | НЦС 81-02-17-2010 |

Приложение 11

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Оформление обложек, титульных листов, первых страниц и технических частей сборников НЦС             ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

НЦС 80-02-06-2010

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 06-2010

СБОРНИК N 06

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

НЦС 80-02-06-2010

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 06-2010

СБОРНИК N 06

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

Издание официальное

Москва 2010

Государственные укрупнённые сметные нормативы. Нормативы цены строительства НЦС 06-2010

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

РАЗРАБОТАН:

Замечания и предложения по дальнейшему совершенствованию Сборника следует направлять по адресу:

Телефоны для консультаций:

для заявок:

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без письменного разрешения ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов"

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

_____________________________________________________

НЦС 06-2010

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

_____________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(далее - текст)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

Брянская область

ТНЦС 80-02-06-2010

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 06-2010

СБОРНИК N 06

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Брянск 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

Брянская область

ТНЦС 80-02-06-2010

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 06-2010

СБОРНИК N 06

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

Издание официальное

Брянск 2010

Территориальные укрупнённые сметные нормативы. Нормативы цены строительства ТНЦС 06-2010

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

РАЗРАБОТАНЫ:

Замечания и предложения по дальнейшему совершенствованию Сборника следует направлять по адресу:

Телефоны для консультаций:

для заявок:

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без письменного разрешения органа исполнительной власти субъекта РФ по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

_____________________________________________________

ТНЦС 06-2010

Объекты культуры

_____________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(далее - текст)

ОТРАСЛЕВЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОНЦС 80-02-07-2010

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОНЦС 07-2010

СБОРНИК N 07

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 2010

ОТРАСЛЕВЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОНЦС 80-02-07-2010

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОНЦС 07-2010

СБОРНИК N 07

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Издание официальное 2010

Отраслевые укрупненные сметные нормативы. Нормативы цены строительства ОНЦС 07-2010

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

РАЗРАБОТАН:

Замечания и предложения по дальнейшему совершенствованию Сборника следует направлять по адресу:

Телефоны для консультаций:

для заявок:

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без письменного разрешения отраслевого ведомства по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации.

ОТРАСЛЕВЫЕ УКРУПНЁННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

_____________________________________________________

ОНЦС 07-2010

Железные дороги

_____________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(далее - текст)

Приложение 12

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Оформление таблиц сборника НЦС             Форма N 14            Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства

| Раздел 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование |  |

| Код норматива | Наименование объекта | Норматив цены строительства на 01.01.2010, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Таблица НЦС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | наименование |

Измеритель:

Форма N 15            Отдел 2. Объекты-представители

| Раздел 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование |  |

| К таблице НЦС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | наименование |

Показатели стоимости строительства

| N пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2010, тыс.руб. | Ориент. срок продолжительности строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта |  |  |
| 2. | Стоимость 1 места |  |  |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы |  |  |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| N пп. | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| I. | Общестроительные конструкции элементы |  |
| 1. | Фундамент |  |
| 2. | Каркас |  |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные |  |
| 3.2. | внутренние |  |
| 4. | Перегородки |  |
| 5. | Перекрытие |  |
| 6. | Покрытие |  |
| 7. | Крыша (кровля) |  |
| 8. | Полы |  |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки |  |
| 9.2. | дверные блоки |  |
| 10. | Внутренняя отделка |  |
| 11. | Архитектурное оформление фасада |  |
| 12. | Наружная отделка |  |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии |  |
| 13.2. | лестницы |  |
| 13.3. | прочие работы |  |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление |  |
| 15. | Водопровод |  |
| 16. | Канализация |  |
| 17. | Горячее водоснабжение |  |
| 18. | Пароснабжение |  |
| 19. | Газоснабжение |  |
| 20. | Напольные электроплиты |  |
| 21. | Электроснабжение |  |
| 22. | Телевидение |  |
| 23. | Радио |  |
| 24. | Телефон |  |
| 25. | Слаботочные устройства |  |
| 26. | Лифт |  |
| 27. | Мусоропровод |  |
| 28. | Вентиляция |  |
| 29. | Кондиционирование |  |
| 30. | Газодымоудаление |  |
| 31. | Пылеудаление |  |
| 32. | Технологические трубопроводы |  |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита |  |
| 34. | Система пожаротушения |  |
| 35. | Пожарная сигнализация |  |
| 36. | Охранная сигнализация |  |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация |  |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) |  |
| IV. | Технологическое оборудование |  |
| V. | Пусконаладочные работы |  |

Приложение 13

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Пример расчета по сборникам НЦКР сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве детского сада на 220 мест

Составлен в уровне цен на 01.01.2010

(Показатели условные)

| N пп. | Номер сборника НЦКР | Код сметного норматива | Наименование конструктивных элементов и видов | Единица измере- ния | Количество | Сметная стоимость в уровне цен на 01.01.2010, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | работ |  |  | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Общестроительные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Котлован |  |  |  |  |
| 1 | НЦКР 01-2010 | 01-01-100-01 | Земляные работы (траншеи) | 1000 м | 4,7404 | 49860,93 | 236360,75 |
| 2 |  | 01-01-101-01 | Земляные работы | 1000 м | 1,395 | 163019,22 | 227411,81 |
| 3 |  | 310-3003-1 | Перевозка грузов до 3 км | т | 4014,48 | 41,99 | 168568,02 |
| 4 |  | 01-01-102-01 | Земляные работы (котлован) | 1000 м | 6,543 | 124659,18 | 815645,01 |
|  |  |  | Итого по разделу |  |  |  | 1447985,59 |
|  |  |  | Фундамент |  |  |  |  |
| 5 | НЦКР 01-2010 | 01-02-204-01 | Фундаменты свайные | 100 м | 5,52 | 2112278,00 | 11664844,03 |
| 6 |  | 01-02-003-01 | Фундаменты монолитные | 100 м | 10,04 | 785492,00 | 7886653,88 |
| 7 |  | 01-02-301-01 | Стены подвала и техподполья | 100 м | 2,06 | 1173620,00 | 2412258,55 |
|  |  |  | Итого по разделу |  |  |  | 21963756,45 |
|  |  |  | Санитарно-технические и монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренние инженерные системы |  |  |  |  |
| 8 | НЦКР 12-2010 | 12-01-006-04 | Устройство отопления из стальных оцинкованных труб | 100 м | 56,49 | 32278,00 | 1823222,83 |
|  |  |  | Внутренние инженерные системы водопровода и канализации |  |  |  |  |
| 9 | НЦКР 13-2010 | 13-01-001-02 | Устройство холодного водоснабжения из полиэтиленовых труб | 100 м | 56,49 | 28117,00 | 1588188,75 |
| 10 |  | 13-02-001-02 | Устройство горячего водоснабжения из полиэтиленовых труб | 100 м | 56,49 | 43529,00 | 2458735,57 |
| 11 |  | 13-03-003-01 | Устройство канализации из полиэтиленовых труб в дошкольных учреждениях | 100 м | 56,49 | 29853,00 | 1686246,71 |
| 12 | НЦКР 13-2010 | 13-04-001-02 | Монтаж сантехнических приборов из чугунных труб | 100 м | 56,49 | 9623,00 | 543555,16 |
|  |  |  | Итого по разделу |  |  |  | 6276726,17 |
|  |  |  | Внутренние инженерные системы вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |
| 13 | НЦКР 15-2010 | 15-01-004-04 | Устройство систем вентиляции приточно-вытяжной | 100 м | 56,49 | 58202,10 | 3287545,62 |
|  |  |  | Внутренние инженерные системы электроснабжения |  |  |  |  |
| 14 | НЦКР 16-2010 | 16-01-001-05 | Устройство электроснабжения (медная проводка с установкой приборов учета электроэнергии) | 100 м | 56,49 | 61077,60 | 3449968,24 |
| 15 |  | 16-02-005-05 | Установка электротехнических приборов | 100 м | 56,49 | 18515,28 | 1045835,59 |
| 16 |  | 16-02-003-05 | Устройство электроосвещения | 100 м | 56,49 | 48623,85 | 2746518,17 |
|  |  |  | Итого по разделу |  |  |  | 724221,99 |
|  |  |  | Внутренние инженерные системы. Системы безопасности |  |  |  |  |
| 17 | НЦКР 19-2010 | 19-03-002-03 | Устройство охранно-пожарной сигнализации | 100 м | 56,49 | 54643,82 | 3086556,17 |
| 18 |  | 19-04-002-03 | Установка приборов видеонаблюдения | 100 м | 56,49 | 17906,40 | 1011443,00 |
|  |  |  | Итого по разделу |  |  |  | 4097999,18 |
|  |  |  | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |
| 19 | НЦКР 21-2010 | 21-002-02-01 | Устройство водопровода из труб стальных диаметром 75 мм | км | 0,05 | 4039968,00 | 201998,40 |
| 20 |  | 21-004-02-01 | Устройство сетей канализации из труб полиэтиленовых диаметром 150 мм | км | 0,15 | 648840,00 | 97326,00 |
| 21 |  | 21-004-02-01 | Устройство кабельных линий 6 кВ | км | 0,11 | 3306636,90 | 363730,06 |
|  |  |  | Итого по разделу |  |  |  | 663054,46 |
|  |  |  | Монтаж технологического оборудования |  |  |  |  |
| 22 | НЦКР 26-2010 | 26-03-002-03 | Монтаж технологического оборудования | 100 м | 56,49 | 101641,50 | 5741220,13 |
|  |  |  | Итого по разделу |  |  |  | 5741220,13 |
|  |  |  | Автоматизированные системы управления |  |  |  |  |
| 23 | НЦКР 27-2010 | 27-03-002-03 | Автоматизированные системы управления | 100 м | 56,49 | 19048,50 | 1075954,52 |
|  |  |  | Итого по разделу |  |  |  | 1075954,52 |
|  |  |  | Озеленение и благоустройство |  |  |  |  |
| 24 | НЦКР 22-2010 | 22-05-003-02 | Устройство дорог пешеходных | 100 м | 2,77 | 57507,24 | 159295,05 |
|  |  |  | Итого по разделу |  |  |  | 1752141,08 |
|  |  |  | Всего: |  |  |  | 113729850,57 |
|  |  |  | НДС: |  |  |  | 20471373,10 |
|  |  |  | Всего с НДС: |  |  |  | 134201223,67 |

| Составил |  |
| --- | --- |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |
| Проверил |  |
|  | должность, подпись, инициалы, фамилия |

Приложение 14

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Пример расчета по сборникам НЦС сметной стоимости строительства детского сада на 250 мест

Составлен в текущем уровне цен на 01.01.2010

(Показатели условные)

| N пп. | Наименование объекта строительства | Обоснование | Еди- ница | Коли- чество | Сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изме- рения |  | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детский сад на 250 мест | НЦС 03-2010 |  |  |  |  |
|  |  | 03-01-001-10 | место | 250 | 742,32 | 185579,37 |
| 2 | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водоснабжение. Водопровод из стальных труб d = 200 мм на глубине 2 м в сухих грунтах | НЦС 14-2010 | км | 0,20 | 3888,00 | 1944,00 |
| 2.2 | Водоснабжение (канализация). Канализацияиз чугунных труб d = 200 мм на глубине 2 м в сухих грунтах | НЦС 14-2010 | км | 0,30 | 2738,00 | 1095,20 |
| 2.3 | Электроснабжение. Прокладка кабеля медного в трубе полиэтиленовой в траншее | НЦС 12-2010 | км | 0,50 | 2896,00 | 2027,20 |
| 2.4 | Наружные сети связи. Подземная прокладка в полиэтиленовых трубах телефонного кабеля | НЦС 11-2010 | км | 0,40 | 3120,16 | 1248,06 |
| 2.5 | Теплотрасса. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции ППУ d = 150 мм | НЦС 13-2010 | км | 0,70 | 14526,24 | 10168,37 |
| 3 | Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские площадки | НЦС 16-2010 | место | 250 | 19,87 | 4967,50 |
| 3.2 | Ограждение | НЦС 16-2010 | 100 м | 4,50 | 59,56 | 268,02 |
| 4 | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Озеленение (деревья, живая изгородь, газоны, цветники) | НЦС 17-2010 | место | 250 | 2,66 | 665,00 |
| 4.2 | Проезды и площадки | НЦС 08-2010 | 100 кв.м | 3,10 | 80,59 | 249,83 |
|  | Итого |  |  |  |  | 208212,55 |
|  | НДС |  |  |  |  | 37478,26 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 245690,81 |
| 5 | Плата за землю | По отдельному расчету |  |  |  | 2133,00 |
|  | Итого с платой за землю |  |  |  |  | 247823,81 |
| 6 | Затраты на подключение к инженерным сетям | По отдельному расчету |  |  |  | 42069,11 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  | 289892,92 |

Приложение 15

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Перечень конструктивных систем объектов

| ЗДАНИЯ |
| --- |
| Основной материал ограждающих конструкций | Основной материал несущих конструкций | Класс конструктивной системы |
| Кирпич | Железобетон сборный и монолитный, сталь | КС-1 |
|  | Древесина | КС-2 |
| Железобетон сборный и монолитный | Железобетон в бескаркасных системах | КС-3 |
|  | Железобетон в каркасных системах | КС-4 |
|  | Сталь | КС-5 |
| Комбинация тонкого металлического листа и эффективных теплоизоляционных материалов | Сталь и железобетон | КС-6 |
| Древесина | Древесина и другие конструктивные материалы | КС-7 |
| СООРУЖЕНИЯ |
| С преимущественным применением: | Класс конструктивной системы |
| нерудных материалов и бетона | КС-8 |
| монолитного железобетона | КС-9 |
| сборного железобетона | КС-10 |
| конструкционной стали | КС-11 |
| стальных труб | КС-12 |
| древесины | КС-13 |
| кабелей и проводов | КС-14 |
| объекты благоустройства прилегающей территории | КС-15 |

Приложение 16

к Методическим указаниям,

утвержденным приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 16 ноября 2010 года N 497             Форма классификации материалов и конструкций  для определения классов качества объектов

(только для зданий)

|  | Раздел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Конструктивная система КС-1

| Наименование конструктивных элементов и систем | Описание материалов для классов качества: |
| --- | --- |
|  | стандарт | премиум |
| ФУНДАМЕНТЫ |  |  |
| НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |
| каркас |  |  |
| стены |  |  |
| перегородки |  |  |
| перекрытия и покрытие |  |  |
| кровля |  |  |
| окна |  |  |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |
| ДВЕРИ |  |  |
| ПОЛЫ |  |  |
| ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |
| водоснабжение и канализация |  |  |
| электроосвещение |  |  |
| слаботочные устройства |  |  |
| прочее |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 7, 14.02.2011 (приказ,

Методические указания);

рассылка (приложения к Методическим указаниям)